Сведения о методике

1 РАЗРАБОТАНА по заказу Федеральной таможенной службы (ФТС России) Закрытым акционерным обществом «Южполиметалл-Холдинг»                    (ЗАО «Южполиметалл-Х»)

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ:

П.Н. Рог (независимый эксперт по метрологическому обеспечению количественных показателей лесоматериалов)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

С.Н. Лебедев, А.О. Шабля (ЗАО «Южполиметалл-Х»)

2 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ АТТЕСТОВАНА ФГУ «Ростест-Москва».

Свидетельство № 896/445-01.00229-2011 об аттестации методики от 12 августа 2011 г.

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФГУП «ВНИИМС» в едином реестре методик (методов) измерений Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

Регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.27.2011.10631

4 ВВЕДЕНА ВЗАМЕН МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ             «МВИ. Поштучное измерение объема круглых неокоренных лесоматериалов с корой и без коры с использованием средств измерений геометрических величин. Методика выполнения измерений объема партии круглых лесоматериалов с применением таблиц объемов» ПР 13260. 1:МВИ.003-07, регистрационный код по Федеральному реестру ФР.1.27.2007.03582

Настоящая методика измерений не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ФТС России и ЗАО «Южполиметалл-Х».

II

Содержание

1 Вводная часть	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Определения	4

4 Требования к показателям точности измерений	7

5 Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам	8

6 Метод измерений	8

# 7. Требования безопасности……………..…………………………………….…...12

8 Требования к квалификации операторов	13

9 Требования к условиям измерений	13

10 Подготовка к выполнению измерений	13

11 Порядок выполнения измерений	13

12 Обработка результатов измерений	17

13 Оформление результатов измерений	23

14 Контроль точности результатов измерений	23

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Требования к средствам измерений и

вспомогательным устройствам	26

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Требования, предъявляемые при

использовании  металлических рулеток	28

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Форма протокола выполнения измерений

объема партии круглых лесоматериалов 	30

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Протокол выполнения измерений объема

партии  круглых лесоматериалов (образец) 	32

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное) Библиография	34

III

Т86.1

| Государственная система обеспечения единства измерений. Поштучное измерение объема круглых лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических величин. Методика измерений объема партии круглых лесоматероиалов с применением таблиц объемов при проведении таможенных операций и таможенного контроля | ФР.1.27.2011.10631 |
| --- | --- |

Дата введения:                      2012 г.

1 Вводная часть

1.1 Настоящий документ устанавливает методику измерений (далее – методика) объемов партии круглых лесоматериалов всех сортиментов, в том числе дров, при проведении таможенных операций в отношении данных товаров и их таможенном контроле.

Настоящую методику применяют для измерения объемов партии круглых лесоматериалов (далее - бревна) при количестве их в партии от  50 шт. и более.

1.2 Настоящая методика позволяет получать достоверные результаты измерений следующих объемов партии бревен, в том числе для целей  таможенного декларирования и таможенного контроля:

-  плотного (номинального) объема партии бревен, равного сумме плотных (номинальных) объемов бревен  входящих в  партию,  полученных с применением таблиц объемов 1 и 4 ГОСТ 2708  без учета объема  коры (у дров – с корой) по  номинальной длине   партии бревен, указанной в представленных документах. Данные о количестве  указанного товара предназначены для  проверки достоверности сведений о его объеме, который напрямую связан со стоимостью партии товара при исчислении таможенной пошлины по адвалорной ставке;

-  фактического объема  партии бревен, равного сумме фактических объемов  бревен входящих в  партию, вычисленных по  расчетной формуле   фактического объема бревна с корой с  использованием таблиц  объемов 1 и 4 ГОСТ 2708 для  получения объема по принятой табличной длине ГОСТ 2708,  учетом    значения соотношения  фактической длины бревна к принятой табличной длине и   коэффициента  на объем коры.

Данные о  количестве указанного товара в натуральном выражении предназначены для исчисления размера таможенной пошлины по специфической ставке, а также в целях проверки достоверности сведений о названном объеме для тех товаров, для которых установлены комбинированные ставки таможенных пошлин.

1.3 Настоящая методика позволяет получать достоверные результаты измерений фактического объема партии бревен с учетом фактической длины бревен и с учетом объема коры для пород древесины указанных                           в таблице 1 данной методики, дров – всех пород древесины.

1.4 Результаты измерений объемов партии бревен, полученные при соблюдении всех регламентированных процедур, приведенных в настоящей методике, могут служить доказательной базой (с указанием показателей точности измерений, приведенными в разделе 4 настоящей методики) при разрешении возникающих разногласий об объеме партии бревен между сторонами, как в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, определенной частью 3  статьи 1 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», так и вне указанной сферы.

1.5 В случае разногласия сторон в оценке достоверности результатов измерений полученных по данной методике, применяют более точную методику измерения объема круглых лесоматериалов:

- ФР.1.27.2011.10629 «ГСИ. Поштучное измерение объема круглых лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических величин. Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов по методу концевых сечений при проведении таможенных операций и таможенного контроля».

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| ГОСТ 8.207-76 | ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений |
| --- | --- |
| ГОСТ 2292-88 | Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка |
| ГОСТ 2708-75 | Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов |
| ГОСТ 3243-88 | Дрова. Технические условия |
| ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия |
| ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия |
| ГОСТ 17461-84 | Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения |
| ГОСТ 17462-84 | Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения |
| ГОСТ Р 52117-2003 | Лесоматериалы круглые. Методы измерений (с Изменением № 1 – утверждено и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.12.2008 № 696-ст) |
| ГОСТ Р 8.563-2009 | ГСИ. Методики (методы) измерений |
| ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения |
| ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике |
| ПР 50.2.104-09 | ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа (утвержден приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081, зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г., регистрационный № 15866) |
| ПР 50.2.106-09 | ГСИ. Порядок выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений (утвержден приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081, зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г., регистрационный № 15866) |
| РМГ 29-99 | Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения |
| МИ 2083-90 | ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей |
| МИ 3269-2010 | ГСИ. Построение, изложение, оформление и содержание документов на методики (методы) измерений |

3 Определения

В настоящей методике применяются следующие термины с соответствующими им определениями, в том числе по ГОСТ Р 8.563,         ГОСТ 17461, ГОСТ 17462, ГОСТ Р ИСО 5725-1, РМГ 29, [1], [2], [3].

3.1 методика измерений: Установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом.

3.2 результат измерения физической величины: Значение величины, полученное путем ее измерения.

3.3 показатель точности измерений: Установленная характеристика точности любого результата измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики измерений.

П р и м е ч а н и е — В качестве показателя точности методики измерений использованы характеристики погрешности измерений в соответствии с [1] и  показатели точности по ГОСТ Р ИСО 5725-1

3.4 точность: Степень близости результата измерений к принятому опорному значению.

Примечание – В качестве опорного (действительного) значения объема бревна (как с учетом его номинальной длины и без учета объема коры, так и учетом фактической длины бревна и с учетом объема коры) принят его объем, вычисленный по формуле кругового усеченного конуса

3.5 погрешность результата измерения: Отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Примечание – Погрешность результата измерения не является основанием ни для уменьшения, ни для увеличения полученного результата измерения на величину погрешности измерения.

3.6 прецизионность: степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях.

3.7 воспроизводимость: Прецизионность в условиях воспроизводимости.

3.8 условия воспроизводимости: Условия, при которых результаты измерений получают одним и тем же методом (по одной методике измерений), одних и тех же бревен, в одном и том же месте (или в разных местах), разными операторами с использованием средств измерений, приведенных в приложении А настоящей методики.

3.9 предел воспроизводимости: Значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не превышается абсолютной величиной разности между результатами двух измерений, полученными в условиях воспроизводимости.

П р и м е ч а н и е: R  - символ, используемый  в качестве обозначения значения   воспроизводимости (ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002)

3.10  ГСИ: Государственная система обеспечения единства измерений.

3.11 лесоматериалы: Материалы из древесины, сохранившие ее природную физическую структуру и химический состав, получаемые из поваленных деревьев, хлыстов и (или) из их частей путем поперечного деления.

3.12 круглые лесоматериалы: Лесоматериалы, получаемые путем поперечного деления.

3.13 бревно: Круглый сортимент для использования в круглом виде или в качестве сырья для выработки пиломатериалов общего назначения и специальных видов лесопродукции.

3.14 сортимент: Лесоматериал установленного назначения.

3.15 дрова: Круглые сортименты, которые по своим размерам или качеству могут использоваться только как топливо.

3.16 длина: Наименьшее расстояние между торцами бревна – двумя параллельными плоскостями, пересекающими полное поперечное сечение бревна у каждого торца перпендикулярно к его продольной оси.

3.17 номинальная длина: длина круглых лесоматериалов без учета припусков на поперечную распиловку и допускаемых отклонений по длине.

3.18 фактическая длина: Измеренная фактическая длина круглых лесоматериалов (с учетом припусков на поперечную распиловку и допускаемых отклонений по длине).

3.19 принятая  табличная  длина (LТАБ.ПРИН.): ближайшая меньшая табличная длина к измеренной фактической длине бревна партии бревен  установленная с применением  таблиц объемов 1 и 4 ГОСТ 2708.

3.20 диаметр: Длина перпендикуляра между двумя параллельными прямыми, касающимися боковой поверхности бревна с противоположных сторон. Диаметр измеряют в направлении, перпендикулярном продольной оси бревна.

3.21 верхний диаметр: Диаметр бревна в меньшем его торце без коры или с корой.

3.22 нижний диаметр: Диаметр бревна в большем его торце без коры или с корой.

3.23 толщина: Диаметр бревна в меньшем его торце без коры.

Примечание – в настоящей методике термин «толщина» соответствует понятию «верхний диаметр» бревна при измерении указанного диаметра без коры и имеет условное  обозначение Т.

3.24 плотный (номинальный) объем партии бревен ():

Сумма плотных (номинальных) объемов бревен  () входящих в партию, полученных с применением таблиц объемов 1 и 4 ГОСТ 2708  без учета объемов   коры (у дров – с корой) по номинальной длине   партии бревен, указанной в представленных документах.

3.25 фактический  объем  партии бревен ( ):  Сумма фактических объемов  бревен  ( ) входящих в  партию с корой, вычисленных по расчетной формуле фактического объема бревна  с использованием таблиц объемов 1 и 4 ГОСТ 2708 для  получения объема по принятой табличной длине ГОСТ 2708, учетом    значения соотношения  фактической длины бревна к принятой табличной длине и   коэффициента  на объем коры.

3.26 коэффициент на объем коры: Безразмерная величина (всегда больше единицы), на которую необходимо умножить измеренное значение соответствующего плотного объема  бревна (партии бревен)    для получения соответствующего фактического объема  бревна (партии бревен).

4 Требования к показателям точности измерений

Границы интервала относительной погрешности измерений плотного (номинального) и фактического объемов ПАРТИИ бревен  (при количестве бревен в партии от 50 шт. и более) при поштучном измерении соответствующих объемов бревен входящих в партию с применением таблиц объемов  1 и 4   ГОСТ 2708 с вероятностью 0,95 не превышают ( 8 %.

Предел воспроизводимости результатов измерений одной и той же партии бревен с вероятностью 0,95 не превышает 2 %.

Воспроизводимость - относительная величина разности между результатами двух измерений одной и той же партии бревен, обусловлена инструментальной погрешностью применяемых средств измерений, погрешностью оператора и внешними условиями и вычисляется по формуле (4) настоящей методики.

Условия воспроизводимости изложены в разделе14 настоящей методики.

Параметры бревен, в том числе дров, а также условия, для которых определены показатели точности измерений:

- при измерении объемов по таблице 1 ГОСТ 2708:

- длина бревен от 1,0 м до 9,5 м, толщина от 3,0 см до 120 см     (в соответствии с градациями по длине и толщине, приведенными в таблице 1 названного стандарта);

- при измерении объемов по таблице 4 ГОСТ 2708:

- длина бревен от 2,0 м до 7,0 м, толщина от 6,0 см до 15 см                         (в соответствии с градациями по длине и толщине, приведенными в таблице 4 названного стандарта), сбег бревен от 1,00 см/м и более;

Условия измерений в соответствии с разделом 9 настоящей методики.

5 Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам

5.1 При выполнении измерений параметров бревен применяют любое

средство измерений (СИ) предназначенное для этих целей из приложения А настоящей методики.

5.2 Верхний предел шкалы СИ должен превышать измеряемый параметр бревна.

5.3 Выбранные СИ должны быть поверены (иметь действующий знак поверки и (или) Свидетельство о поверке) и должны быть пригодны к применению.

5.4 Разрешается применение СИ других типов с метрологическими характеристиками, значения которых не хуже указанных в приложении А настоящей методики.

5.5 Типы других применяемых СИ отечественного и иностранного производства должны быть утверждены Росстандартом в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.104 и ПР 50.2.106  (см. 5.2.2 ГОСТ Р 8.563). Их метрологические характеристики должны удовлетворять требованиям 5.3 настоящей методики.

Типы уже утвержденных СИ должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений.

5.6 Обязательные требования, предъявляемые при использовании металлических рулеток, приведены в приложении Б настоящей методики.

При выполнении соответствующих измерений с использованием СИ, для которых температурные поправки не вводятся, например, с использованием дальномеров лазерных, требования приложения Б данной методики не выполняют.

6 Метод измерений

6.1 В настоящей методике реализован метод поштучного измерения  параметров (толщины и длины)  каждого бревна входящего в партию бревен для  вычисления с применением таблиц объемов 1 и 4 ГОСТ 2708   соответствующих:

- плотных (номинальных) объемов каждого бревна , м3  входящего в партию по номинальной длине партии бревен , указанной в представленных документах  без учета объема  коры (у дров – с корой);

- фактических  объемов каждого бревна входящего в  партию с корой, вычисленных     по     расчетной      формуле        фактического объема бревна

, м3  с использованием  указанных таблиц   для  получения объема по принятой табличной длине ГОСТ 2708, учетом  значения соотношения  фактической длины бревна к принятой табличной длине и   коэффициента  на объем коры (для дров не учитывается):

(1)

где:   - объем  бревна по соответствующим таблицам объемов 1и 4 ГОСТ 2708 с учетом значения принятой табличной длины бревна     , м3 ;

- ближайшая меньшая табличная длина к измеренной фактической длине бревна партии бревен  установленная с применением  таблиц объемов 1 и 4 ГОСТ 2708, м ;

- измеренная фактическая длина бревна партии бревен, м

- коэффициенты на объем коры в зависимости  от породы древесины и диапазона толщины бревен представлены  в таблице 1.

6.2 Для вычисления указанных объемов бревен настоящая методика предусматривает:

-  измерение толщины каждого бревна , см (в необходимых случаях – нижнего (большего) диаметра бревна без коры  , см) и фактической длины бревна , м.

Измеренные значения толщины каждого бревна и его длины округляют по правилам, изложенным  в настоящей методике.

Примечание: У дров соответствующие параметры измеряют и определяют  с корой.

- установление, исходя из полученного результата измерений   фактической длины каждого бревна партии , м, по  ближайшей меньшей длине,   приведенной в таблицах объемов 1 и 4 ГОСТ 2708, соответствующего значения принятой табличной длины  , м, ;

- вычисление, по   соответствующим таблицам объемов 1и 4 ГОСТ 2708  с учетом значения принятой табличной длины бревна   м, табличного объема  бревна  м3;

- вычисление отношения   ,      корректирующего в приведенной в формуле (1)   значение фактического объема бревна  с учетом разницы между фактической длиной бревна и принятой табличной   длиной;

-  параметры  бревен и дров, при  применении  таблиц объемов  1 и 4 ГОСТ 2708,  должны соответствовать  параметрам, установленным в разделе 4 настоящей методики,  для которых были определены показатели точности измерений.

6.3 Плотный (номинальный) и фактический объемы  ПАРТИИ бревен  вычисляют как сумму соответствующих плотных (номинальных) и фактических объемов бревен входящих в партию бревен.

Таблица 1 - Коэффициенты на объем коры

| Порода | Диапазон толщины, см | Коэффициент на объем коры |
| --- | --- | --- |
| Хвойные породы |
| Ель | 6-15 | 1,11 |
|  | 16-24 | 1,10 |
|  | 25-40 | 1,09 |
|  | 41-56 | 1,08 |
|  | 57-64 | 1,07 |
|  | 64 и более | 1,06 |
| Сосна обыкновенная | 6-15 | 1.13 |
|  | 16-24 | 1,11 |
|  | 25-40 | 1,10 |
|  | 41-56 | 1,09 |
|  | 57 и более | 1,08 |
| Пихта | 6-15 | 1,13 |
|  | 16-24 | 1,11 |
|  | 25-34 | 1,10 |
|  | 35-42 | 1,09 |
|  | 43 и более | 1,08 |
| Лиственница сибирская | 6-15 | 1,20 |
|  | 16-24 | 1,19 |
|  | 25-40 | 1,16 |
|  | 41-56 | 1,15 |
|  | 57 и более | 1,14 |
| Лиственница даурская | 6-15 | 1,14 |
|  | 16-24 | 1,12 |
|  | 25-40 | 1,10 |
|  | 41-60 | 1,09 |
|  | 61 и более | 1,08 |
| Кедр сибирский | 6-15 | 1,11 |
|  | 16-24 | 1,08 |
|  | 25-40 | 1,07 |
|  | 41-74 | 1,06 |
|  | 75-86 | 1,08 |
|  | 87 и более | 1,13 |
| Лиственные породы |
| Дуб | 6-15 | 1,20 |
|  | 16-24 | 1,18 |
|  | 25-40 | 1,15 |
|  | 41-68 | 1.14 |
|  | 69 и более | 1,13 |
| Липа | 6-15 | 1,18 |
|  | 16-24 | 1,15 |
|  | 25-46 | 1,13 |
|  | 47-58 | 1,11 |
|  | 59 и более | 1,10 |
| Береза | 6-15 | 1,13 |
|  | 16-24 | 1,11 |
|  | 25-40 | 1,09 |
|  | 41 и более | 1,08 |
| Порода | Диапазон толщины, см | Коэффициент на объем коры |  |
| Осина | 6-15 | 1,13 |
|  | 16-24 | 1,10 |
|  | 25-30 | 1,09 |
|  | 31 и более | 1,08 |
| Тополь | 6-15 | 1,16 |
|  | 16-24 | 1,12 |
|  | 25-40 | 1,09 |
|  | 41 и более | 1,07 |
| Клен | 6-15 | 1,14 |
|  | 16-24 | 1,12 |
|  | 25-30 | 1,11 |
|  | 31 и более | 1,10 |
| Бук | 6-15 | 1,08 |
|  | 16-24 | 1,06 |
|  | 25 и более | 1,05 |
| Граб | 6-15 | 1,09 |
|  | 16-24 | 1,08 |
|  | 25-30 | 1,06 |
|  | 31 и более | 1,05 |
| Ясень | 6-15 | 1,20 |
|  | 16-24 | 1,14 |
|  | 25-30 | 1,13 |
|  | 31 и более | 1,11 |
| Ильм | 6-13 | 1,11 |
|  | 14 и более | 1,10 |
| Орех | 6 и более | 1,15 |
| Примечания: 1 Бревна, отличающиеся диапазоном толщин от указанных группировок, относят к группе с наиболее близким диапазоном толщин. 2 При возникновении между сторонами разногласий по результатам измерений соответствующих объемов партии некоренных бревен с корой, полученным по данной методике с использованием значений коэффициентов, указанных в настоящей таблице, проводят измерения соответствующих объемов партии указанных бревен с корой с использованием другой более точной методики измерений, которой приписана меньшая погрешность, например, с применением методики ФР.1.27.2011.10629 «ГСИ. Поштучное измерение объема круглых лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических величин. Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов по методу концевых сечений при проведении таможенных операций и таможенного контроля». |

# 7. Требования безопасности

При выполнении измерений соблюдают следующие требования:

7.1 Требования безопасности при работах, связанных с такелажными операциями при укладке бревен в штабеля и раскатке бревен.

7.2 Требования безопасности при работе на высоте.

7.3 Требования инструкций по технике безопасности, действующих на предприятии (в организации).

8 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, изучившие настоящую методику и обученные выполнению правил и требований по технике безопасности, действующих на предприятии (в организации).

9 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

9.1 Бревна, подлежащие измерениям, должны быть раскатаны (разложены) в один ряд на площадке (эстакаде) или на земле. Расположение бревен должно обеспечивать возможность для выполнения измерений их диаметров и длины.

9.2 Измерения осуществляют с учетом температуры окружающей среды, а также с учетом других требований, изложенных в эксплуатационных документах на применяемые СИ.

9.3 Внешнее состояние бревен должно исключать возможность искажений результатов измерений, при этом их кривизна и скос пропила не должны быть больше норм ограничения этих пороков древесины: по ГОСТ 9462 (для лиственных пород), по ГОСТ 9463 (для хвойных пород) и по ГОСТ 3243 (для дров).

9.4 Бревна очищают от льда, снега и грязи, чтобы исключить искажения результатов измерений.

10 Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

10.1 Осуществляют подготовку средств измерений в соответствии с требованиями их эксплуатационных документов.

10.2 Проверяют наличие бланков Протоколов выполнения измерений объемов партии бревен (далее протоколы) по форме приложения В настоящей методики.

11 Порядок выполнения измерений

Полученные результаты всех измеренных параметров бревен записывают в единицах величин с таким количеством цифр после запятой, которое соответствует наименьшей цене деления применяемых СИ. Результаты измерений заносят в соответствующие графы протоколов.

При выполнении измерений выполняют следующие операции:

11.1 Измеряют фактическую длину каждого бревна

Фактическую длину каждого бревна  измеряют по наименьшему расстоянию между торцами (рис. 1  = L). Длину бревна с кривизной измеряют таким же образом, как и длину прямого бревна (в качестве справочного материала используют рисунки 1 и 2 ГОСТ Р 52117).

Рисунок 1

Результат измерений приводят в метрах с округлением до третьего знака после запятой.

11.2 Проводят определение принятой табличной  длины каждого бревна

Для входа в таблицы объема 1 и 4 ГОСТ 2708 по принятой табличной длине бревна проводят округление полученного результата измерений его фактической длины  с учетом градаций по длине в соответствии с таблицами ГОСТ 2708 в следующем порядке:

полученное значение длины в метрах округляют вниз (до ближайшего меньшего значения) с учетом градаций по длине, которые приведены в таблицах ГОСТ 2708.

Например, измеренное значение длины 3,726 м округляют до 3,7 м, а значение длины  3,773 м - до 3,75 м.

11.3 Измеряют толщину  каждого бревна

11.3.1 Для этого проводят измерения верхнего диаметра бревна без коры. Диаметр измеряют как длину прямой линии, проходящей через геометрический центр перпендикулярно продольной оси лесоматериалов (рис. 2).

Указанные измерения проводят непосредственно на торце бревна по границе между древесиной и корой (рис. 2).

Рисунок 2

Если измеряемый диаметр бревна меньше или равен 18,0 см, то проводят одно измерение, располагая СИ в направлении, обеспечивающим измерение примерно среднего диаметра в измеряемом сечении.

Для бревен с диаметрами более 18,0 см проводят два измерения соответствующих диаметров одно перпендикулярно другому.

Для партии, состоящей из 100 и более бревен, допускается измерение диаметров бревен измерением одного значения диаметра при обязательном измерении диаметров всех бревен партии в одном направлении к горизонтальной плоскости площадки (эстакады) или земли.

Для бревен овальной формы, производят измерение наименьшего и наибольшего диаметров. Овальными считают бревна с разницей между наибольшим и наименьшим диаметрами 2,0 см и более.

Если в точке измерения диаметра имеется вздутие от сучка или другое утолщение, то для исключения влияния пороков изменяют направление измерения диаметра.

Для каждого бревна при двух измерениях толщины бревна за результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов двух измерений.

Результат среднего арифметического приводят в сантиметрах с округлением до первого знака после запятой.

Примечание - Для дров верхний диаметр измеряют с корой.

11.3.2 Для входа в таблицы объемов 1 и 4 ГОСТ 2708 и таблицу 1 настоящей методики производят округление полученных результатов измерений толщины каждого бревна.

Правила округления полученных результатов измерений толщины каждого бревна изложены в 4.3.3 ГОСТ 2292:

«Значения толщины круглых лесоматериалов менее 14 см округляют до целого числа, при этом доли менее 0,5 см не учитывают, а долю 0,5 см и более приравнивают к большему целому числу.

Значения толщины круглых лесоматериалов 14 см и более округляют до четного числа, при этом доли менее целого нечетного числа не учитывают, а целое нечетное число и доли более нечетного округляют до большего целого числа».

Например:

- полученный результат измерений толщины 12,4 см округляют до 12 см, а полученный результат измерений толщины 12,6 см округляют до 13 см;

- полученный результат измерений толщины 16,9 см округляют до 16 см, а полученные результаты измерений толщины 17,0 см и 17,1 см округляют до   18 см.

Для бревен толщиной менее 6 см за значение коэффициента на объем коры принимают значение, соответствующее самому меньшему диапазону толщин бревен,  приведенному в таблице 1 настоящей методики.

11.4 Измеряют нижний диаметр без коры каждого бревна  только для бревен длиной от 2,0 м до 7,0 м включительно, имеющих толщину от 6,0 см до 15,0 см включительно.

Измерения проводят на концевом сечении нижнего (большего) диаметра бревна по границе между древесиной и корой.

Для бревен овальной формы, производят измерение наименьшего и наибольшего диаметров. Овальными считают бревна с разницей между наибольшим и наименьшим диаметрами 2,0 см и более, при этом сначала измеряют наименьший диаметр.

Если в точке измерения диаметра имеется вздутие от сучка или другое утолщение, то для исключения влияния пороков изменяют направление измерения диаметра.

Измерение нижнего диаметра у комлевых бревен, имеющих закомелистость, производят с корой на расстоянии 0,5 м от нижнего торца. Измеренный диаметр уменьшают на двойную толщину коры по визуальной оценке толщины коры на нижнем торце бревна.

Примечание - Для дров нижний диаметр измеряют с корой.

11.4.1 Для каждого бревна при двух измерениях нижнего диаметра за результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов двух измерений.

Результат среднего арифметического приводят в сантиметрах с округлением до первого знака после запятой.

12 Обработка результатов измерений

12.1 По  результатам измерений фактической длины каждого бревна, входящего в партию, осуществляют приведение ее к принятой табличной длине , м  в соответствии с 11.2 настоящей методики.

12.2 Далее, по  результатам измерений каждого бревна, входящего в партию бревен, вычисляют толщину бревна без коры (дров – с корой),  для соответствующих бревен нижний диаметр без коры  (для дров – с корой) как среднее арифметическое значение полученных результатов измерений указанных параметров в соответствии с 11.3.1 и 11.4.1 настоящей методики, соответственно.

Полученные результаты измерений приводят в сантиметрах с округлением до первого знака после запятой.

12.3 По  исходным данным  значений толщины  и принятой табличной  длины  каждого бревна  с учетом соответствующих градаций по толщине и длине бревен, приведенных в таблицах1 и 4 ГОСТ 2708  определяют табличный объем каждого  бревна партии

12.4 Для принятия решения об определении объема бревен с применением таблицы 1 или таблицы 4 ГОСТ 2708, которые имеют толщину от 6,0 см до 15,0 см, длину - от 2,0 м до 7,0 м, вычисляют сбег , см/м, каждого бревна по формуле

|  | (2) |
| --- | --- |

где - измеренный нижний диаметр бревна без коры (для дров - с корой), см;

- измеренная фактическая (без округления по ГОСТ 2292 и учета градаций по таблицам ГОСТ 2708) толщина бревна без  коры  (для дров измеренный верхний диаметр с корой), см;

- измеренная фактическая длина бревна, м.

Полученный результат округляют до второго знака после запятой.

12.5 На основании полученного результата сбега каждого бревна, вычисленного по формуле (2), для тех из них, которые имеют повышенное значение сбега от 1,00 см/м и более, объем  бревен с параметрами по толщине от 6,0 см до 15,0 см, по длине - от 2,0 м до 7,0 м определяют по таблице объемов 4 ГОСТ 2708.

Объем бревен с параметрами, указанными выше, но которые имеют значение сбега до 0,99 см/м, определяют по таблице объемов 1 ГОСТ 2708.

12.6 Объем всех других бревен (за исключением указанных в 12.5 настоящей методики) с параметрами по толщине от 3,0 см до 120 см, по длине - от 1,0 м до 9,5 м, которые имеют любое значение сбега, определяют по    таблице объемов 1 ГОСТ 2708.

12.7 Полученные  исходные  данные используют в  формуле (1) настоящей методики для вычисления фактического объема каждого бревна  с учетом его фактической длины  и с учетом объема   коры.

Результат измерений, вычисленный по формуле (1), приводят в кубометрах с округлением до третьего знака после запятой.

Пример вычислений

Пусть измеренные и округленные по правилам, изложенным в настоящей методике, значения для толщины и фактической длины бревна (порода ель) равны:     22,0 см;          6,120 м.

По фактической длине бревна - 6,120 м устанавливаем ближайшую меньшую  длину,  приведенную в таблице объемов 1  ГОСТ 2708, которая   будет  являться соответствующим  значением  принятой табличной длины:           6,1 м.

Вычисляем с применением таблицы объемов 1 ГОСТ 2708 по указанным исходным данным (22,0 см; 6,1м) табличный объем  бревна:   0,28 м3

Вычисляем значение приведенного в формуле (1) отношения,  корректирующего  фактический объем бревна  с учетом разницы между фактической длиной бревна и принятой табличной   длиной:

1,003 .   Отношение ,  учитывают только в том случае, если оно имеет значение от 1,01 включительно и более (с округлением вычисленного значения до второго знака после запятой).

Значение коэффициента на объем коры принимаем по   т а б л и ц е 1   для древесной породы – ель и  толщины бревна 22,0 см:   1,10

По формуле (1) настоящей методики вычисляют фактический объем   бревна  с учетом его фактической длины  и с учетом объема его коры:

12.8 Плотный (номинальный) объем  каждого бревна , м3  входящего в партию вычисляют с применением таблиц объемов 1 и 4 ГОСТ 2708 по измеренному значению  толщины бревна и  номинальной длине партии бревен, указанной в представленных документах   без учета объема  коры (у дров – с корой).

Пример вычислений

Пусть значение толщины  бревна, измеренное  и округленное  по правилам, изложенным в настоящей методике:   22,0 см, а номинальная длина партии бревен, указанная в представленных документах (при количестве их в партии от  50 шт. и более):   5,5 м.

Вычисляют с применением таблицы объемов 1 ГОСТ 2708 по указанным  исходным данным (22,0 см; 5,5м) плотный (номинальный) объем бревна входящего в партию:  0,250 м3  .

12.9 Плотный (номинальный) объем ПАРТИИ бревен  и фактический объем ПАРТИИ бревен  вычисляют как сумму соответствующих плотных (номинальных) и фактических объемов каждого  бревна входящего в партию бревен.

Полученные результаты измерений приводят в кубометрах с округлением до третьего знака после запятой.

12.10 Для дров сумму соответствующих объемов вычисляют  с корой.

12.11 В протокол  вносят записи результатов измерений соответствующих объемов каждого бревна партии, вычисленных объемов партии бревен  и  оформленных  с учетом  требований метрологических правил и норм   итоговых числовых значений объемов партии бревен.

Записи итоговых числовых значений соответствующих объемов партии бревен  вносят в протокол с учетом приписанной методике относительной погрешности измерений, используя требование метрологических правил и норм о том, что «числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение абсолютной погрешности. Абсолютная погрешность результата измерения должна быть представлена не более чем двумя значащими цифрами. При вычислениях следует пользоваться правилами округления» (см. 6.1 ГОСТ 8.207, 5.1 МИ 2083).

Оформление записи в протокол итоговых числовых значений  соответствующих объемов партии бревен производят в следующем порядке:

1. Вычисляют абсолютную погрешность результата измерения соответствующего  объема партии бревен, пользуясь формулой

|  | (3) |
| --- | --- |

где  - относительная погрешность измерения соответствующего  объема партии бревен, приписанная данной методике, %;

- абсолютная погрешность измерения соответствующего объема партии бревен с использованием настоящей методики, м3;

-   значение соответствующего объема партии бревен, полученное по   требованиям  данной методики, после обработки результатов измерений с округлением до третьего знака после запятой, м3.

2.  Числовое значение абсолютной погрешности  представляют двумя значащими цифрами с учетом правил округления;

3. С учетом полученного числового значения абсолютной погрешности  производят запись в протокол итогового числового значения результата измерения соответствующего объема партии бревен.

Пример практического применения изложенных выше метрологических правил и норм

Пусть  = 10,227 м3 – вычисленное значение соответствующего объема партии бревен в соответствии с требованиями данной методики, полученное после обработки результатов измерений с округлением до третьего  знака после запятой, м3;

( 8% – относительная погрешность, приписанная данной методике (см. 4 настоящей методики).

Вычисляют абсолютную погрешность результата измерения указанного объема партии бревен, пользуясь формулой (3)

= 0,8182 м3 ( ( 0,82 м3,

где = ( 0,82 м3 – абсолютная погрешность выражена двумя значащими цифрами с учетом правил округления.

Полученный результат итогового числового значения измерения соответствующего объема партии бревен по данной методике с учетом абсолютной погрешности записывают в следующем виде

= 10,23 м3;

= ( 0,82 м3,

где = 10,23 м3 – запись результата измерения указанного объема партии бревен по данной методике, когда числовое значение результата его измерения оканчивается цифрой того же разряда (с учетом правил округления), что и значение абсолютной погрешности, в приведенном примере – сотыми долями кубометра.

Запись результата измерения названного объема партии бревен, полученного с использованием настоящей методики с приписанной относительной погрешностью данному методу ( 8 %, в виде, например,

= 10,227 м3

не соответствует требованиям метрологических правил и норм, т. к. приписанная данной методике погрешность измерений не позволяет это сделать.

Производят запись результата измерения указанного объема партии бревен в соответствующие графы протокола в виде

= 10,23 м3;

= ( 0,82 м3.

12.12 Обработанные (вычисленные) результаты измерений заносят в соответствующие графы протокола.

12.13 Подготовку форм протокола, обработку (вычисление) результатов измерений рекомендуется производить с использованием ПЭВМ, например с помощью электронных таблиц Microsoft Excel.

12.14 Срок хранения протоколов  (в том числе на машинных носителях) 
не менее 6 лет, согласно срокам хранения таких документов, установленным ФТС России.

13 Оформление результатов измерений

13.1 Результаты прямых и косвенных измерений соответствующих параметров бревен  их объемов и объемов партии бревен, полученные по настоящей методике, заносят в соответствующие графы протокола.

13.2 Форма протокола измерений объемов партии бревен приведена в приложении В настоящей методики.

13.3 Форма протокола измерений объемов партии бревен (с примером заполнения) приведена в приложении Г настоящей методики.

13.4 Результаты измерений соответствующих объемов партии бревен, а также другие сведения, указанные в протоколе, являются достоверной и документально подтвержденной информацией и могут быть использованы для оформления других документов при проведении таможенных операций и таможенного контроля.

14 Контроль точности результатов измерений

Контроль прецизионности в условиях воспроизводимости

Условия воспроизводимости -  получение результатов измерения  соответствующих плотного (номинального) объема  ( м3)  и  (или) фактического  объема     м3)  одной и той же партии бревен по настоящей методике разными операторами  в одном и том же месте  (или в разных местах), с использованием СИ, приведенных в приложении А настоящей методики, с заполнением протоколов по форме обязательного приложения В настоящей методики.

Контроль прецизионности в условиях воспроизводимости осуществляют в следующем порядке:

- другой оператор (например, должностное лицо таможенного органа) по отношению к первому оператору (например, к оператору декларанта) проводит повторные измерения (по отношению к первому оператору) соответствующего объема  и (или)   одной и той же   партии   бревен в другом месте (по отношению, например, к месту измерения оператором декларанта) по настоящей методике с использованием СИ, метрологические характеристики которых должны быть не хуже метрологических характеристик СИ, применяемых первым оператором при измерениях соответствующих параметров бревен;

Примечание – Повторные измерения могут проводиться совместно с другими лицами (например, в присутствии декларанта или его полномочного представителя).

- после получения результатов повторных (совместных) измерений соответствующего объема партии бревен вычисляют значение воспроизводимости , %, по формуле

|  | (4) |
| --- | --- |

где  - оформленный  результат измерения соответствующего объема   партии бревен по данной методике, когда числовое значение результата   измерения оканчивается цифрой того же разряда (с учетом правил округления), что и значение абсолютной погрешности,   полученный первым оператором (по данным, приведенным в его протоколе), м3;

- оформленный  результат измерения той же партии бревен, полученный при повторных (совместных) измерениях по данной методике, когда числовое значение результата   измерения оканчивается цифрой того же разряда (с учетом правил округления), что и значение абсолютной погрешности по данным, приведенным в протоколе   измерений, м3.

Результат полученный по формуле (4)  округляется до первого знака после запятой.

Если полученное значение воспроизводимости не превышает 2,0 % (см.   раздел 4), то эти результаты измерений объема партии бревен считают согласующимися. В качестве окончательного результата измерения, в соответствии с п. 5.3.2.1 ГОСТ Р ИСО 5725-6, может приниматься среднее арифметическое значение результатов первого и повторного измерений соответствующего объема  партии бревен или соответствующий объем  партии бревен, приведенный в протоколе первого оператора.

Если полученное значение воспроизводимости превышает 2,0 %, то выясняют причину полученного расхождения путем анализа значений измеренных параметров бревен, внесенных в протоколы по форме обязательного приложения В настоящей методики.

Когда в результате анализа выяснены причины выхода показателя воспроизводимости за нормированное значение, может быть принято решение о принятии в качестве окончательного результата измерения соответствующего объема  партии   бревен, полученного при выполнении измерений без выявленных ошибок.

В случае, когда причины выхода показателя воспроизводимости за нормированное значение не выяснены, может быть принято решение о том, что результат измерений соответствующего объема партии бревен, полученный при повторных (совместных) измерениях, является окончательным.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Таблица – Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам

| Наименование и назначение | Метрологические характеристики средства измерений | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| средств измерений | диапазон измерений | допускаемая погрешность | на средства измерений |
| Средства измерений диаметров круглых лесоматериалов |
| 1. Вилки лесные измерительные | (0-500) мм (0-650) мм (0-800) мм | ( 1 мм ( 1 мм ( 2 мм |  |
| 2.Рулетка измерительная металлическая со шкалой (0-2) м 3-го класса точности с лентой из нержавеющей стали или с лентой из углеродистой стали с защитным антикоррозионным покрытием (в условном обозначении рулетки Н или У соответственно) | (0-2) м | для 3-го класса точности ( 0,6 мм | [7], [8] |
| 3.Линейка измерительная металлическая (0-500) мм с одной или двумя шкалами | (0-500) мм | ( 0,15 мм | [4], [5] |
| 4. Измерительная лесная вилка (0-75) см | (0-20) см (0-40) см (0-60) см (0-75) см | ( 2,0 мм ( 4,0 мм ( 6,0 мм ( 7,5 мм | [6] |
| Средства измерений длины бревен круглых лесоматериалов |
| 5.Рулетка измерительная металлическая со шкалой (0-10) м 3-го класса точности с лентой из нержавеющей стали или с лентой из углеродистой стали с защитным антикоррозионным покрытием (в условном обозначении рулетки Н или У соответственно) | (0-10) м | для 3-го класса точности ( 2,2 мм | [7], [8] |
| 6. Дальномеры лазерные в комплекте с мишенью (светоотражающей пластиной) | (0,05-50) м | ( (1,5 + 3×D×10-5) мм где D – измеряемое расстояние, мм | Все типы дальномеров лазерных, аналогичные типу СИ Mettro CONDTROL (номер в Госреестре 36226-07), внесенные в Госреестр СИ |
| Средства измерений температуры воздуха |
| 7. Термометры стеклянные лабораторные | от минус 30 °С до плюс 70 °С | ( 1 °С | Все типы термометров стеклянных лабораторных, аналогичные типу СИ ТЛ-2К ( номер в Госреестре 37832-08), внесенные в Госреестр СИ |
| Примечание В соответствии с назначением и установленными процедурами измерения разрешается применять любое СИ из перечисленных в приложении А настоящей методики. Разрешается применение СИ других типов с метрологическими характеристиками, значения которых не хуже указанных в приложении А настоящей методики. Типы других применяемых СИ отечественного и иностранного производства должны быть утверждены Росстандартом в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.104 и ПР 50.2.106 (см. 5.2.2 ГОСТ Р 8.563). Их метрологические характеристики должны удовлетворять требованиям 5.3 настоящей методики. Типы уже утвержденных СИ должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Требования, предъявляемые при использовании металлических рулеток

При использовании металлических рулеток измеряют температуру окружающего воздуха.

Для измерения температуры окружающего воздуха используют термометр с ценой деления не более 1 (С.

Б.1 В целях получения достоверных результатов измерений длины бревен, полученных с использованием металлических рулеток по ГОСТ 7502 (7(, при измерениях при температурах, отличных от 20 (С, вводят поправку  на температурный коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты рулетки, значение  рассчитывают по формуле (см. 8.6 ГОСТ 7502 (7()

|  | (Б1) |
| --- | --- |

где  - коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты (для углеродистой стали , для нержавеющей стали ), 1/°С;

- фактическая длина бревна по шкале рулетки, измеренная при температуре , м;

- температура воздуха при измерении, (С.

Фактическое значение длины бревна, полученное с использованием рулетки, с учетом поправки  вычисляют по формуле

|  | (Б2) |
| --- | --- |

где  - фактическое значение длины бревна с учетом поправки, полученное с использованием рулетки, м;

- фактическая длина бревна по шкале рулетки, измеренная при температуре , м;

- поправка на температурный коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты рулетки, вычисленная по формуле (Б1), м.

Пример расчета

Пусть , ; измерительная лента рулетки – нержавеющая сталь (условное обозначение рулетки Н, тип рулетки Р10Н3К), тогда, подставляя в формулу (Б1) указанные значения, получают

Вычисляют по формуле (Б2) фактическое значение длины бревна с учетом поправки

Б.2 В процессе измерений после определения поправок вычисляют фактические значения измеренных параметров с учетом поправок только в том случае, если значение поправки по абсолютной величине равно или превышает 0,005 м.

Б.3 Фактические значения измеренных параметров с учетом поправок заносят в соответствующие графы протокола через дробь после записи результатов измерений, полученных без их учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Форма протокола выполнения измерений объема партии

круглых лесоматериалов

(первый и последующие листы)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объема партии круглых лесоматериалов поштучным методом с использованием таблиц объемов ГОСТ 2708 по методике ФР.1.27.2011.10631 Дата/место измерений Продавец/Грузоотправитель Покупатель/Грузополучатель Пункт отправления/пункт назначения Договор (контракт)/ДТ Транспортное средство/№ ТТН Сортимент Порода Количество бревен в партии № п/п бревна Измеряемые параметры бревен длина, м верхний диаметр, см нижний диаметр, см сбег s, см/м Объем VLТАБ..ПРИН.,м3 LФАКТ ——— LТАБ. ПРИН. KK Объем VKL ФАКТ., м3 Lном. ПАРТ., м Объем VLНОМ., м3 LФАКТ., м LТАБ. ПРИН., м d1 см d2 см T см по ГОСТ 2708 см D1, см D2, см D, см по таб. 1 ГОСТ 2708 по таб. 4 ГОСТ 2708 по таб. 1 ГОСТ 2708 по таб. 4 ГОСТ 2708 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого: ∑ ∑ t = ___ °С (температура воздуха при измерениях) При измерениях применялись следующие средства измерений: Наименование и тип средства измерений (СИ) Заводской номер Дата поверки СИ (номер Свидетельства о поверке – при его наличии), наименование поверочного органа (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения)

Форма протокола выполнения измерений объема партии

круглых лесоматериалов

(итоговый лист)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объема партии круглых лесоматериалов поштучным методом с использованием таблиц объемов ГОСТ 2708 по методике ФР.1.27.2011.10631 Измеренный (документированный) параметр Результат измерений (численное значение параметра) Сумма плотных (номинальных) объемов каждого бревна () входящего в партию бревен, без учета объемов коры (у дров – с корой) – плотный (номинальный) объем партии бревен (), м3 Сумма фактических объемов каждого бревна (входящего в партию бревен - фактический объем партии бревен с корой ( , м3 Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ПАРТИИ круглых лесоматериалов Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 8 %, м3 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 8 %, м3 Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов - , м3 с учетом абсолютной погрешности Числовое значение результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов - , м3 с учетом абсолютной погрешности (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Протокол выполнения измерений объема партии

круглых лесоматериалов (образец)

(первый и последующие листы)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объема партии круглых лесоматериалов поштучным методом с использованием таблиц объемов ГОСТ 2708 по методике ФР.1.27.2011.10631 Дата/место измерений 24 июля 2011 г. таможенный пост № 5 Продавец/Грузоотправитель ООО «ЭЛЬВИРА» ООО «ЭЛЬВИРА» Покупатель/Грузополучатель ЗАО «Концерн Омо» ЗАО «Концерн Омо» Пункт отправления/пункт назначения г. Москва г. Хельсинки Договор (контракт)/ДТ 638/7 10100010/240711/0000317 Транспортное средство/№ ТТН автомоб. рег. № в662мх 98 Г-521 Сортимент Порода Количество бревен в партии балансы береза 148 № п/п бревна Измеряемые параметры бревен длина, м верхний диаметр, см нижний диаметр, см сбег s, см/м Объем VLТАБ..ПРИН.,м3 LФАКТ ——— LТАБ. ПРИН. KK Объем VKL ФАКТ., м3 Lном. ПАРТ., м Объем VLНОМ., м3 LФАКТ., м LТАБ. ПРИН., м d1 см d2 см T см по ГОСТ 2708 см D1, см D2, см D, см по таб. 1 ГОСТ 2708 по таб. 4 ГОСТ 2708 по таб. 1 ГОСТ 2708 по таб. 4 ГОСТ 2708 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 4,010 4,0 9,6 10,0 13,9 1,07 0,053 1,003 1,13 0,060 3,9 0,052 2 4,043 4,0 17,8 18,0 0,120 1,01 1,11 0,135 3,9 0,117 … 11 3,668 3,6 3,3 3,0 0,006 1,02 1,13 0,007 3,9 0,007 … 22 4,247 4,2 6,5 7,0 14,1 1,79 0,033 1,01 1,13 0,038 3,9 0,030 … 31 3,905 3,9 6,6 7,0 10,4 0,97 0,020 1,001 1,13 0,023 3,9 0,020 … 39 4,059 4,0 18,4 18,0 0,120 1,01 1,11 0,135 3,9 0,117 … 98 4,039 4,0 16,9 16,0 0,095 1,01 1,11 0,107 3,9 0,092 … 148 3,921 3,9 9,3 9,0 11,1 0,5 0.031 1,005 1,13 0,035 3,9 0,031 Итого: ∑11,772 ∑10,227 t = ___ °С (температура воздуха при измерениях) При измерениях применялись следующие средства измерений: Наименование и тип средства измерений (СИ) Заводской номер Дата поверки СИ (номер Свидетельства о поверке – при его наличии), наименование поверочного органа Вилка лесная измерительная «Mantax» MY38959956 23 ноября 2011 г., ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» Дальномер лазерный Leica DISTO D3 1064841147 19 ноября 2011 г., ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» Инспектор В.Н. Иванов (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) Инспектор А.И. Петров (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения)

Протокол выполнения измерений объема партии

круглых лесоматериалов (образец)

(итоговый лист)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объема партии круглых лесоматериалов поштучным методом с использованием таблиц объемов ГОСТ 2708 по методике ФР.1.27.2011.10631 Измеренный (документированный) параметр Результат измерений (численное значение параметра) Сумма плотных (номинальных) объемов каждого бревна () входящего в партию бревен, без учета объемов коры (у дров – с корой) – плотный (номинальный) объем партии бревен (), м3 10,227 Сумма фактических объемов каждого бревна (входящего в партию бревен - фактический объем партии бревен с корой ( , м3 11,772 Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ПАРТИИ круглых лесоматериалов Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 8 %, м3 (10,227 × 8,0) : 100 = 0,8176 ( 0,82 ± 0,82 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 8 %, м3 (11,772 × 8,0) : 100 = 0,9417 ( 0,94 ± 0,94 Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов - , м3 с учетом абсолютной погрешности 10,23± 0,82 Числовое значение результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов - , м3 с учетом абсолютной погрешности 11,77 ± 0,94 Инспектор В.Н. Иванов (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) Инспектор А.И. Петров (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Библиография

| [1] | МИ 1317-2004 ГСИ. Результаты измерений и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров |
| --- | --- |
| [2] | ИСО 4480:1983 Пиловочные бревна хвойных пород. Измерение размеров и определение объема |
| [3] | ИСО/ПМС 24294 Лесоматериалы – Круглые и пиленые лесоматериалы – Словарь (проект) |
| [4] | ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| [5] | МИ 2024-89 ГСИ. Линейки измерительные металлические. Методика поверки |
| [6] | Инструкция 92-55 по поверке измерительных лесных вилок |
| [7] | ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| [8] | МИ 1780-87 ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки |
| [9] | ПР 50.2.107-09 ГСИ. Требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения (утвержден приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081, зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г., регистрационный № 15866) |