Сведения о методике

1 РАЗРАБОТАНА по заказу Федеральной таможенной службы (ФТС России) закрытым акционерным обществом «Южполиметалл-Холдинг»                    (ЗАО «Южполиметалл-Х»)

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ:

П.Н. Рог (независимый эксперт по метрологическому обеспечению количественных показателей лесоматериалов)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

С.Н. Лебедев, А.О. Шабля (ЗАО «Южполиметалл-Х»)

2 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ АТТЕСТОВАНА ФГУ «Ростест-Москва».

Свидетельство № 897/445-01.00229-2011 об аттестации методики от 12 августа 2011 г.

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФГУП «ВНИИМС» в едином реестре методик (методов) измерений Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

Регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.27.2011.10632

4 ВВЕДЕНА ВЗАМЕН МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ             «МВИ. Измерение объема круглых неокоренных лесоматериалов с корой и без коры геометрическим методом. Методика выполнения измерений объема партии круглых лесоматериалов, погруженных в вагоны и на автомобили»     ПР 13260. 1:МВИ.004-07, регистрационный код по Федеральному реестру ФР.1.27.2007.03583

Настоящая методика измерений не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ФТС России и ЗАО «Южполиметалл-Х».

II

Содержание

1 Вводная часть	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Определения	3

4 Требования к показателям точности измерений	7

5 Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам	8

6 Метод измерений	9

7 Требования безопасности	14

8 Требования к квалификации операторов	14

9 Требования к условиям измерений	17

10 Подготовка к выполнению измерений	18

11 Порядок выполнения измерений	18

12 Обработка результатов измерений	24

13 Оформление результатов измерений	31

14 Контроль точности результатов измерений	32

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Требования к средствам измерений и

вспомогательным устройствам	35

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Требования, предъявляемые при использовании металлических рулеток  	37

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Измерение высоты и ширины штабеля

бревен, погруженных в вагон  	39

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Основные габариты погрузки вагонов лесоматериалами  ……………………………………………………………………………...40

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) Форма протокола выполнения измерений объемов штабеля (партии) круглых лесоматериалов 	41

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (обязательное) Форма протокола выполнения измерений объемов штабеля (партии) круглых лесоматериалов 	44

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (справочное) Протокол выполнения измерений объемов штабеля (партии) круглых лесоматериалов (образец)	47

ПРИЛОЖЕНИЕ З (справочное) Протокол выполнения измерений объемов штабеля (партии) круглых лесоматериалов (образец)	50

ПРИЛОЖЕНИЕ И (справочное) Библиография	53

III

Т86.1

| Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение объема круглых лесоматериалов геометрическим штабельным методом. Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов, погруженных в вагоны и на автомобили, при проведении таможенных операций и таможенного контроля | ФР.1.27.2011.10632 |
| --- | --- |

Дата введения:                       2012 г.

1 Вводная часть

1.1 Настоящий документ устанавливает методику измерений (далее – методика) объемов партии круглых  лесоматериалов всех сортиментов, кроме дров, при проведении таможенных операций в отношении данных товаров и их таможенном контроле.

Настоящую методику применяют для измерения объемов партии круглых лесоматериалов (далее - бревна) при количестве их в партии от одного штабеля и более.

1.2 Настоящая методика позволяет получать достоверные результаты измерений следующих объемов партии  бревен, состоящей из штабелей (штабеля) бревен,  погруженных    на одно  и более транспортное средство, в том числе для целей таможенного  декларирования  и таможенного контроля:

- плотного (номинального) объема партии бревен,  равного сумме плотных (номинальных)  объемов, каждого штабеля входящего  в партию бревен, вычисленных по расчетной формуле  геометрического штабельного метода  для получения объема штабеля бревен без учета объема  коры,  по  номинальной длине   партии бревен, указанной в представленных документах. Данные о количестве  указанного товара предназначены для  проверки достоверности сведений о его объеме, который напрямую связан со стоимостью партии товара, при исчислении таможенной пошлины по адвалорной ставке;

- фактического объема партии  бревен,   равного сумме фактических объемов, каждого  штабеля   входящего в партию бревен, вычисленных по расчетной формуле  геометрического штабельного метода  для получения объема штабеля бревен  с учетом объема  коры по принятой фактической   длине бревен штабеля.   Данные о  количестве указанного товара в натуральном выражении предназначены для исчисления размера таможенной пошлины по специфической ставке, а также в целях проверки достоверности сведений о названном объеме для тех товаров, для которых установлены комбинированные ставки таможенных пошлин.

1.3 Настоящая методика позволяет получать достоверные результаты измерений фактического объема штабеля (штабелей) партии  бревен с учетом фактической длины бревен и с учетом объема коры для пород древесины указанных  в таблице 3 данной методики.

1.4 Результаты измерений объемов  штабелей партии  бревен, полученные при соблюдении всех регламентированных процедур, приведенных в настоящей методике, могут служить доказательной базой (с указанием показателей точности измерений, приведенными в разделе 4 настоящей методики) при разрешении возникающих разногласий об объеме штабелей партии бревен между сторонами, как в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, определенной частью 3  статьи 1 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», так и вне указанной сферы.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| ГОСТ 8.207-76 | ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений |
| --- | --- |
| ГОСТ 2292-88 | Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка |
| ГОСТ 3243-88 | Дрова. Технические условия |
| ГОСТ 2708-75 | Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов |
| ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия |
| ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия |
| ГОСТ 17461-84 | Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения |
| ГОСТ 17462-84 | Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения |
| ГОСТ Р 8.563-2009 | ГСИ. Методики (методы) измерений |
| ГОСТ Р 52117-2003 | Лесоматериалы круглые. Методы измерений (с Изменением № 1 – утверждено и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.12.2008 № 696-ст) |
| ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения |
| ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике |
| ПР 50.2.104-09 | ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа (утвержден приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081, зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г., регистрационный № 15866) |
| ПР 50.2.106-09 | ГСИ. Порядок выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений (утвержден приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081, зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г., регистрационный № 15866) |
| РМГ 29-99 | Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения |
| МИ 2083-90 | ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей |
| МИ 3269-2010 | ГСИ. Построение, изложение, оформление и содержание документов на методики (методы) измерений |

3 Определения

В настоящей методике применяются следующие термины с соответствующими им определениями, в том числе по ГОСТ Р 8.563,         ГОСТ 17461, ГОСТ 17462, ГОСТ Р ИСО 5725-1, РМГ 29, [1], [2], [3].

3.1 методика измерений: Установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом.

3.2 результат измерения физической величины: Значение величины, полученное путем ее измерения.

3.3  показатель точности измерений: Установленная характеристика точности любого результата измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики измерений.

П р и м е ч а н и е — В качестве показателя точности методики измерений использованы характеристики погрешности измерений в соответствии с [1] и  показатели точности по ГОСТ Р ИСО 5725-1

3.4 точность: Степень близости результата измерений к принятому опорному значению.

Примечание – В качестве опорного (действительного) значения объема бревна (как с учетом его номинальной длины и без учета объема коры, так и учетом фактической длины бревна и с учетом объема коры) принят его объем, вычисленный по формуле кругового усеченного конуса.

3.5 погрешность результата измерения: Отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Примечание – Погрешность результата измерения не является основанием ни для уменьшения, ни для увеличения полученного результата измерения на величину погрешности измерения.

3.6 прецизионность: Степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях.

3.7 воспроизводимость: Прецизионность в условиях воспроизводимости.

3.8 условия воспроизводимости: Условия, при которых результаты измерений получают одним и тем же методом (по одной методике измерений), одних и тех же бревен, в одном и том же месте (или в разных местах), разными операторами с использованием средств измерений, приведенных в приложении А настоящей методики.

3.9 предел воспроизводимости: Значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не превышается абсолютной величиной разности между результатами двух измерений, полученными в условиях воспроизводимости.

П р и м е ч а н и е: R  - символ, используемый  в качестве обозначения значения   воспроизводимости (ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002)

3.10  ГСИ: Государственная система обеспечения единства измерений.

3.11 лесоматериалы: Материалы из древесины, сохранившие ее природную физическую структуру и химический состав, получаемые из поваленных деревьев, хлыстов и (или) из их частей путем поперечного деления.

3.12 круглые лесоматериалы: Лесоматериалы, получаемые путем поперечного деления.

3.13 бревно: Круглый сортимент для использования в круглом виде или в качестве сырья для выработки пиломатериалов общего назначения и специальных видов лесопродукции.

3.14 сортимент: Лесоматериал установленного назначения.

3.15 штабель лесоматериалов: Параллельно и ровно уложенные в несколько рядов по высоте бревна одной номинальной длины, ограниченные габаритными размерами транспортных средств.

3.16 длина бревна: Наименьшее расстояние между торцами бревна – двумя параллельными плоскостями, пересекающими полное поперечное сечение бревна у каждого торца перпендикулярно к его продольной оси.

3.17 номинальная длина: Длина бревен без учета припусков на поперечную распиловку и допускаемых отклонений по длине.

3.18 фактическая длина: Измеренная фактическая длина бревен (с учетом припусков на поперечную распиловку и допускаемых отклонений по длине).

3.19 диаметр: Длина перпендикуляра между двумя параллельными прямыми, касающимися боковой поверхности бревна с противоположных сторон. Диаметр измеряют в направлении, перпендикулярном продольной оси бревна.

3.20 верхний диаметр: Диаметр бревна в меньшем его торце без коры или с корой.

3.21 нижний диаметр: Диаметр бревна в большем его торце без коры или с корой.

3.22 толщина: Диаметр бревна в меньшем его торце без коры.

Примечание – в настоящей методике термин «толщина» соответствует понятию «верхний диаметр» бревна при измерении указанного диаметра без коры.

3.23 складочный фактический  объем штабеля  бревен: Объем,  занимаемый штабелем  бревен, в пределах своего габарита,  включающий объемы древесины, коры и пустот между бревнами, измеренный с учетом фактической длины штабеля (по фактической длине бревен).

3.24 складочный номинальный объем штабеля  бревен: Объем, занимаемый штабелем  бревен, в пределах своего габарита,  включающий объемы древесины, коры и пустот между бревнами, измеренный с учетом  длины штабеля, принимаемой по номинальной длине партии (штабеля)   бревен, указанной в представленных документах.

3.25 плотный (номинальный)  объем штабеля бревен: Объем  штабеля бревен без учета объемов коры и пустот,  полученный путем пересчета соответствующего складочного объема в плотный объем с помощью переводного коэффициента (коэффициент полнодревесности).

3.26 фактический объем штабеля  бревен: Объем  штабеля бревен  с корой без учета объема пустот,  полученный путем пересчета соответствующего складочного объема в фактический  объем с помощью переводного коэффициента (коэффициент полнодревесности) и коэффициента на объем коры.

3.27 переводной коэффициент (коэффициент полнодревесности) для штабеля бревен: Установленная экспериментальным (расчетным) путем безразмерная величина (всегда меньше единицы), представляющая собой отношение плотного (номинального) объема бревен в штабеле к соответствующему складочному  номинальному объему штабеля.

3.28 коэффициент на объем коры: Безразмерная величина (всегда больше единицы), на которую необходимо умножить измеренное значение соответствующего плотного (номинального) объема штабеля   бревен для  получения   соответствующего фактического объема штабеля   бревен.

4 Требования к показателям точности измерений

Границы интервала относительной погрешности измерений соответствующих объемов партии бревен при количестве штабелей на транспортном средстве (в партии бревен) от одного штабеля и более (при высоте каждого штабеля не менее 1,0 м, при его объеме от 4,0 м3 и более, при номинальной длине бревен не менее 2,1 м) для геометрического штабельного метода измерений с вероятностью 0,95 не превышают значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Границы интервала относительной погрешности измерений соответствующих объемов партии бревен при количестве штабелей на транспортном средстве (в партии бревен) от одного штабеля и более для геометрического штабельного метода измерений

| Объем партии круглых неокоренных лесоматериалов | Границы интервала относительной погрешности с вероятностью 0,95 не превышают |
| --- | --- |
| От 4,0 м3 до 15,0 м3 включительно | ( 12 % |
| Более 15,0 м3 до 25,0 м3 включительно | ( 11 % |
| Более 25,0 м3 до 50 м3 включительно | ( 10 % |
| Более 50 м3 до 75 м3 включительно | ( 8 % |
| Более 75 м3 до 100 м3 включительно | ( 7 % |
| Более 100 м3 до 400 м3 включительно | ( 6 % |
| Более 400 м3 | ( 5 % |

Предел воспроизводимости результатов измерений одной и той же партии бревен с вероятностью 0,95 не превышает 6 %.

Воспроизводимость - относительная величина разности между результатами двух измерений одной и той же партии бревен, обусловлена инструментальной погрешностью применяемых средств измерений, погрешностью оператора и внешними условиями и вычисляется по формуле (8) настоящей методики.

Условия воспроизводимости изложены в разделе 14 настоящей методики.

Параметры бревен, а также условия, для которых определены показатели точности измерений:

- наименьшая и наибольшая толщина, а также их наименьшая и наибольшая длина по ГОСТ 9462 (для лиственных пород) и по ГОСТ 9463 (для хвойных пород), соответственно;

- условия измерений в соответствии с разделом 9 настоящей методики.

5 Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам

5.1 При выполнении измерений параметров бревен и размеров штабеля круглых лесоматериалов применяют любое средство измерений (СИ) предназначенное для этих целей    из приложения А настоящей методики.

5.2 Верхний предел шкалы СИ должен превышать измеряемый параметр бревна.

5.3 Выбранные СИ должны быть поверены (иметь действующий знак поверки и (или) Свидетельство о поверке) и должны быть пригодны к применению.

5.4 Разрешается применение СИ других типов с метрологическими характеристиками, значения которых не хуже указанных в приложении А настоящей методики.

5.5 Типы других применяемых СИ отечественного и иностранного производства должны быть утверждены Росстандартом в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.104  и  ПР 50.2.106   (см. 5.2.2 ГОСТ Р 8.563). Их метрологические характеристики должны удовлетворять требованиям 5.3 настоящей методики.

Типы уже утвержденных СИ должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений.

5.6 Обязательные требования, предъявляемые при использовании металлических рулеток, приведены в приложении Б настоящей методики.

При выполнении соответствующих измерений с использованием СИ, для которых температурные поправки не вводятся, например, с использованием дальномеров лазерных требования приложения Б данной методики не выполняют.

6 Метод измерений

6.1 В настоящей методике реализован геометрический групповой штабельный метод измерения объемов партии  бревен, состоящей из штабелей (штабеля) бревен, погруженных в вагоны и на автомобили, в котором в качестве математической модели штабеля принята модель прямоугольного параллелепипеда.

Измерения проводят отдельно для каждого штабеля, входящего в партию бревен.

6.2 Метод, изложенный в настоящей методике, не допускает укладки в один штабель лесоматериалов двух и более номинальных длин.

6.3 Метод предусматривает вычисление складочного фактического объема штабеля бревен (с корой и с пустотами между бревнами) по формуле прямоугольного параллелепипеда, в которой высотой, шириной и длиной параллелепипеда являются расчетная высота штабеля  (без учета высоты подкладок и прокладок), ширина штабеля  и фактическая длина штабеля , соответственно.

Указанные параметры измеряют для каждого штабеля, находящегося на транспортном средстве (рис. 1 – штабеля на автомобильном транспортном средстве, приложение В настоящей методики – штабель в вагоне).

Рисунок 1 Штабеля на автомобильном транспортном средстве

6.4 Настоящая методика предусматривает вычисление результата измерений фактической длины штабеля , м, как среднего арифметического значения n  измеренных длин бревен, расположенных по контуру штабеля, по формуле

|  | (1) |
| --- | --- |

где  - измеренная длина i-го бревна, м;

- количество бревен, расположенных по контуру штабеля, у которых измерялась их фактическая длина;

6.5 Далее производят вычисление следующих складочных объемов штабеля в зависимости от его длины:

- складочного фактического объема штабеля бревен с учетом фактической длины штабеля  , объема коры бревен и пустот между ними , м3, по формуле

|  | (2) |
| --- | --- |

где  - фактическая длина штабеля с учетом фактической длины бревен, находящихся в штабеле, вычисленная по формуле (1), м;

- расчетная высота штабеля (без учета высоты подкладок и прокладок), м;

- измеренная ширина штабеля, м;

-  складочного номинального объема штабеля бревен с учетом номинальной длины штабеля (партии) бревен, указанной в представленных документах ,   объема их коры и пустот между ними , м3, по формуле

|  | (3) |
| --- | --- |

- номинальная длина штабеля (партии) бревен, указанная в представленных документах, м;

- расчетная высота штабеля (без учета высоты подкладок и прокладок), м;

- измеренная ширина штабеля, м.

6.6 Вычисление расчетной высоты каждого штабеля (в зависимости от условий погрузки штабелей бревен в вагон)  производят по формуле

|  | (4) |
| --- | --- |

где  - измеренная высота штабеля, м;

- полусумма толщин двух нижних подкладок, уложенных на полу вагона под штабелем, или полусумма высоты торцевого порожка полувагона и толщины нижней подкладки, если штабель наружным концом опирается на порожек (высоту порожка принимают равной 0,09 м, исходя из технических условий на типы железнодорожных вагонов), а другим – на указанную подкладку, м;

- сумма среднего арифметического толщин прокладок, уложенных внутри штабеля, и среднего арифметического толщин прокладок, уложенных под «шапкой», м, с увеличением при этом полученного результата для каждого вида имеющихся прокладок на 0,02 м;

- толщина слоя мусора, грязи, льда (далее мусора), находящегося на полу транспортного средства (определяется до погрузки вагона или после его выгрузки), м.

6.7 Метод предусматривает, что если измерения проводят на станции отправления то расчетную высоту штабеля  умножают на коэффициент 0,98, учитывающий усадку бревен при транспортировке. При измерениях в пунктах пропуска и у получателя величину усадки не учитывают (расчетную высоту штабеля  не умножают на коэффициент 0,98).

6.8 Далее производят вычисление  плотного (номинального) и фактического объема  штабеля   в зависимости от его длины:

-  плотный (номинальный) объем штабеля бревен без учета объема их коры и пустот между ними, но с учетом номинальной длины штабеля (партии)  бревен, указанной в представленных документах , , м3, вычисляют по формуле

|  | (5) |
| --- | --- |

где  - измеренный складочный объем штабеля бревен с учетом номинальной длины штабеля (партии) бревен, указанной в представленных документах , вычисленный по формуле (3), м3;

-   переводной коэффициент  складочного номинального объема штабеля бревен в их плотный объем, значения которого приведены в таблице 2.

-   фактический объем штабеля бревен с учетом объема коры бревен, но без учета объема пустот между ними   по фактической длине штабеля   , , м3, вычисляют по формуле

|  | (6) |
| --- | --- |

где  - измеренный фактический складочный объем штабеля бревен с учетом фактической длины штабеля  , объема коры бревен и пустот между ними, вычисленный по формуле (2), м3;

-   переводной коэффициент  складочного номинального объема штабеля бревен в их плотный объем, значения которых приведены в таблице 2;

- коэффициент на объем коры (зависит от породы древесины и толщины бревен, находящихся в штабеле), значения которых приведены в таблице 3.

6.9 Для определения габаритов погрузки, указанных в таблице 2, используют приложение Г настоящей методики.

В случае, когда один или более из измеренных значений параметров габаритов погрузки не соответствуют значениям, приведенным в приложении Г настоящей методики, применяют переводной коэффициент для зонального габарита погрузки – с большим значением переводного коэффициента.

6.10 Для измерений соответствующих объемов бревен, погруженных в вагоны в два штабеля с одной «шапкой», «шапку» относят к тому из штабелей, длина которого равна длине «шапки». Если длина «шапки» отличается от длины бревен основных штабелей, соответствующие объемы неокоренных бревен «шапки» измеряют с применением методики ФР.1.27.2011.10629 «ГСИ. Поштучное измерение объема круглых лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических величин. Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов по методу концевых сечений при проведении таможенных операций и таможенного контроля».

6.11 Плотный (номинальный) объем ПАРТИИ штабелей бревен, погруженных в вагоны или на автомобили, вычисляют как сумму соответствующих плотных объемов погруженных штабелей, входящих в партию.

6.12 Фактический объем ПАРТИИ штабелей бревен, погруженных в вагоны или на автомобили, вычисляют как сумму соответствующих фактических объемов погруженных штабелей, входящих в партию.

7 Требования безопасности

При выполнении измерений соблюдают следующие требования:

7.1 Требования безопасности при работах, связанных с такелажными операциями при укладке бревен в штабеля и раскатке бревен.

7.2 Требования безопасности при работе на высоте.

7.3 Требования инструкций по технике безопасности, действующих на предприятии (в организации).

8 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, изучившие настоящую методику и обученные выполнению правил и требований по технике безопасности, действующих на предприятии (в организации).

Таблица 2 - Переводные коэффициенты складочного объема штабеля круглых неокоренных лесоматериалов в плотный (номинальный)  объем указанных лесоматериалов

| Порода, сортимент | Диапазон толщин, см | Диапазон номинальных длин, м | Коэффициенты для штабелей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вагоны с «шапкой» | вагоны без «шапки», автомобили |
|  |  |  | обычный габарит | зональный габарит |  |
| 1 Хвойные породы |
| 1.1 Балансы | 6-18 | 2,1 - 2,9 | - | - | 0,64 |
|  |  | 3,0 - 3,9 | 0,60 | 0,63 | 0,64 |
|  |  | 4,0 - 5,5 | 0,55 | 0,58 | 0,59 |
|  |  | 5,6 - 6,5 | 0,53 | 0,56 | 0,57 |
|  | 7-24 | 4,0 - 6,5 | 0,56 | 0,59 | 0,60 |
|  | 6-40 | 2,1 - 2,9 | - | - | 0,60 |
|  |  | 3,0 - 3,9 | 0,56 | 0,59 | 0,60 |
|  |  | 4,0 - 5,5 | 0,52 | 0,55 | 0,56 |
|  |  | 5,6 - 6,5 | 0,50 | 0,52 | 0,53 |
| 1.2 Пиловочник | 14-24 | 3,0 - 3,9 | 0,64 | 0,67 | 0,68 |
|  |  | 4,0 - 5,5 | 0,59 | 0,62 | 0,63 |
|  |  | 5,6 - 6,5 | 0,56 | 0,59 | 0,60 |
|  | 14 и более | 4,0 - 5,5 | 0,62 | 0,65 | 0,66 |
|  |  | 5,6 - 6,5 | 0,58 | 0,61 | 0,62 |
| 2 Лиственные породы |
| 2.1 Балансы | 8-15 | 4,0 - 6,5 | 0,50 | 0,52 | 0,54 |
|  | 16–24 | 4,0 - 5,5 | 0,56 | 0,59 | 0,60 |
|  |  | 5,6 - 6,5 | 0,54 | 0,57 | 0,58 |
|  | 6-40 | 2,1 - 2,9 | - | - | 0,59 |
|  |  | 3,0 - 3,9 | 0,55 | 0,58 | 0,59 |
|  |  | 4,0 - 5,5 | 0,52 | 0,55 | 0,56 |
|  |  | 5,6 -6,5 | 0,50 | 0,53 | 0,54 |
| 2.2 Пиловочник | 14 и более | 3,0 - 3,9 | 0,60 | 0,63 | 0,64 |
|  |  | 4,0 - 5,5 | 0,55 | 0,58 | 0,59 |
|  |  | 5,6 - 6,5 | 0,54 | 0,57 | 0,58 |
| 2.3 Фанерное бревно | 16 и более | 2,1 - 2,9 | - | - | 0,67 |
|  |  | 3,0 – 3,9 | 0,62 | 0,65 | 0,66 |
|  |  | 4,0 - 5,5 | 0,59 | 0,62 | 0,63 |
|  |  | 5,6 - 6,5 | 0,56 | 0,59 | 0,60 |
| Примечания: 1 Бревна, отличающиеся диапазоном толщин от указанных группировок, относят к наиболее близким диапазонам толщин независимо от назначения - с большим значением переводного коэффициента. При установлении в штабеле бревен нескольких групп по толщине за значение переводного коэффициента принимают значение результата, полученного от деления суммы значений переводного коэффициента по каждой группе толщин, на количество группировок. Количество бревен, входящих в отдельную группу штабеля по толщине, должно быть не менее 10. Полученный результат округляют до третьего знака после запятой. Допускается не принимать в расчет 1-2 бревна, выпадающих из установленных групп толщин конкретного штабеля. 2 Определение диапазона толщин бревен, находящихся в штабеле, проводят в соответствии с 4.3.2 и 4.3.3 ГОСТ 2292. 3 При возникновении между сторонами разногласий по результатам измерений соответствующих плотных объемов штабелей неокоренных бревен, полученным по данной методике с использованием значений коэффициентов, указанных в настоящей таблице, проводят измерения названных объемов партии указанных бревен с использованием другой более точной методики, которой приписана меньшая погрешность, например, с применением методики ФР.1.27.2011.10629 «ГСИ. Поштучное измерение объема круглых лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических величин. Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов по методу концевых сечений при проведении таможенных операций и таможенного контроля». |

Таблица 3 - Коэффициенты на объем коры

| Порода | Диапазон толщин, см | Коэффициент на объем коры |
| --- | --- | --- |
| Хвойные породы |
| Ель | 6-15 | 1,11 |
|  | 16-24 | 1,10 |
|  | 25-40 | 1,09 |
|  | 41-56 | 1,08 |
|  | 57-64 | 1,07 |
|  | 64 и более | 1,06 |
| Сосна обыкновенная | 6-15 | 1.13 |
|  | 16-24 | 1,11 |
|  | 25-40 | 1,10 |
|  | 41-56 | 1,09 |
|  | 57 и более | 1,08 |
| Пихта | 6-15 | 1,13 |
|  | 16-24 | 1,11 |
|  | 25-34 | 1,10 |
|  | 35-42 | 1,09 |
|  | 43 и более | 1,08 |
| Лиственница сибирская | 6-15 | 1,20 |
|  | 16-24 | 1,19 |
|  | 25-40 | 1,16 |
|  | 41-56 | 1,15 |
|  | 57 и более | 1,14 |
| Лиственница даурская | 6-15 | 1,14 |
|  | 16-24 | 1,12 |
|  | 25-40 | 1,10 |
|  | 41-60 | 1,09 |
|  | 61 и более | 1,08 |
| Кедр сибирский | 6-15 | 1,11 |
|  | 16-24 | 1,08 |
|  | 25-40 | 1,07 |
|  | 41-74 | 1,06 |
|  | 75-86 | 1,08 |
|  | 87 и более | 1,13 |
| Лиственные породы |
| Дуб | 6-15 | 1,20 |
|  | 16-24 | 1,18 |
|  | 25-40 | 1,15 |
|  | 41-68 | 1.14 |
|  | 69 и более | 1,13 |
| Липа | 6-15 | 1,18 |
|  | 16-24 | 1,15 |
|  | 25-46 | 1,13 |
|  | 47-58 | 1,11 |
|  | 59 и более | 1,10 |
| Береза | 6-15 | 1,13 |
|  | 16-24 | 1,11 |
|  | 25-40 | 1,09 |
|  | 41 и более | 1,08 |
| Порода | Диапазон толщин, см | Коэффициент на объем коры |  |
| Осина | 6-15 | 1,13 |
|  | 16-24 | 1,10 |
|  | 25-30 | 1,09 |
|  | 31 и более | 1,08 |
| Тополь | 6-15 | 1,16 |
|  | 16-24 | 1,12 |
|  | 25-40 | 1,09 |
|  | 41 и более | 1,07 |
| Клен | 6-15 | 1,14 |
|  | 16-24 | 1,12 |
|  | 25-30 | 1,11 |
|  | 31 и более | 1,10 |
| Бук | 6-15 | 1,08 |
|  | 16-24 | 1,06 |
|  | 25 и более | 1,05 |
| Граб | 6-15 | 1,09 |
|  | 16-24 | 1,08 |
|  | 25-30 | 1,06 |
|  | 31 и более | 1,05 |
| Ясень | 6-15 | 1,20 |
|  | 16-24 | 1,14 |
|  | 25-3 | 1,13 |
|  | 31 и более | 1,11 |
| Ильм | 6-13 | 1,11 |
|  | 14 и более | 1,10 |
| Орех | 6 и более | 1,15 |
| Примечания: 1 При наличии в штабеле бревен нескольких группировок по толщине за значение коэффициента на объем коры принимают значение результата, полученного от деления суммы значений на кору по каждой группировке по толщине, на количество группировок. Полученный результат округляют до третьего знака после запятой. 2 Определение диапазона толщин бревен, находящихся в штабеле, проводят в соответствии с 4.3.2 и 4.3.3 ГОСТ 2292. 3 При возникновении между сторонами разногласий по результатам измерений соответствующих объемов партии некоренных бревен с корой, полученным по данной методике с использованием значений коэффициентов, указанных в настоящей таблице, проводят измерения соответствующих объемов партии указанных бревен с корой с использованием другой более точной методики измерений, которой приписана меньшая погрешность, например, с применением методики ФР.1.27.2011.10629 «ГСИ. Поштучное измерение объема круглых лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических величин. Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов по методу концевых сечений при проведении таможенных операций и таможенного контроля». |

9 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

9.1 Измерения осуществляют с учетом температуры окружающей среды, а также с учетом других требований, изложенных в эксплуатационных документах на применяемые СИ.

9.2 Внешнее состояние бревен в штабелях должно исключать возможность искажений результатов измерений, при этом их кривизна и скоса пропила не должны быть больше нормы ограничения этих пороков древесины: по ГОСТ 9462 (для лиственных пород) и по ГОСТ 9463 (для хвойных пород).

Сучья должны быть срезаны (обрублены) вровень с поверхностью неокоренного бревна. Допускаются сучки высотой не более 2,0 см от поверхности бревна для лиственных и хвойных пород.

9.3 Бревна в местах определения габаритных размеров штабеля очищают от льда, снега и грязи.

9.4 Лесоматериалы, погруженные в вагоны или на автомобили, должны быть размещены и закреплены в соответствии требованиями нормативных документов, действующих на железнодорожном и автомобильном транспорте, в том числе по установленным на железнодорожном транспорте габаритам погрузки вагонов лесоматериалами (см. приложение Г настоящей методики).

9.5 Применение правил перевозки лесоматериалов, действующих на железнодорожном транспорте (см. Технические условия (ТУ) размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. Утверждены МПС России 27.05.2003 г. № ЦМ-943. Глава 2. Размещение и крепление лесоматериалов).

10 Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

10.1 Осуществляют подготовку средств измерений в соответствии с требованиями их эксплуатационных документов.

10.2 Проверяют наличие бланков «Протокола выполнения измерений объемов штабеля (партии) круглых лесоматериалов» (далее протоколы) по форме приложения Д или приложения Е настоящей методики. Если партия указанных лесоматериалов погружена в вагоны или на автомобили в количестве более двух указанных транспортных средств, то протоколы по указанной форме готовят для каждого транспортного средстства.

11 Порядок выполнения измерений

Измерения параметров бревен и размеров штабелей, находящихся в железнодорожном вагоне (полувагоне, на платформе) или на автомобиле (прицепе), проводят с погрузочной эстакады, с земли или с указанных транспортных средств.

Полученные результаты всех измеренных параметров бревен  и размеров штабелей записывают в единицах величин с таким количеством цифр после запятой, которое соответствует наименьшей цене деления применяемых СИ.

Результаты измерений заносят в соответствующие графы протоколов.

11.1 Измеряют фактическую длину каждого штабеля

11.1.1 Фактическую длину штабеля   вычисляют путем выборочных измерений фактической длины  у десяти бревен в тех частях штабеля, которые наиболее удобны для измерения длины бревен (например, верхние ряды штабеля, бревна, уложенные по краям штабеля, и т.п.).

11.1.2 Фактическую длину бревен измеряют по наименьшему расстоянию между торцами. Фактическую длину бревна с кривизной измеряют таким же образом, как и длину прямого бревна (в качестве справочного материала используют рисунки 1 и 2 ГОСТ Р 52117).

Рисунок 2 Измерение фактической длины

Результат измерений приводят в метрах с округлением до третьего знака после запятой.

Результат измерения фактической длины штабеля как среднее арифметическое измеренных фактических длин у десяти бревен   принимается, если разность между наибольшим и наименьшим значением  измеренных длин составила не более 0,1 м включительно.

Превышение указанного значения разности наибольшего и наименьшего значения у отдельных измеренных лесоматериалов в штабеле допускается до 0,19 м, если количество их не превысит 20%   этой  выборки, т.е. двух единиц.

Объем выборки в штабеле допускается увеличить до тридцати единиц  при условии, что   количество отдельных лесоматериалов с разностью значений измеренных фактических длин составляющей до 0,19 м  будет не более 20 % такой выборки  или шести  единиц.

11.1.3 За результат измерений фактической длины штабеля принимают значение, вычисленное по формуле (1) настоящей методики.

Результат измерений приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

11.2 Превышение разности значений измеренных фактических длин у бревен, отобранных в выборку свыше указанных нормативов означает, что в штабеле находятся лесоматериалы не одной номинальной длины. Настоящая методика не допускает нахождения в отдельно взятом  штабеле лесоматериалов двух и более номинальных длин и при возникновении  такого случая следует применять методику ФР.1.27.2011.10629 «ГСИ. Поштучное измерение объема круглых лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических величин. Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов по методу концевых сечений при проведении таможенных операций и таможенного контроля».

11.3 Измеряют толщину бревен штабеля

Определение диапазона толщин бревен, находящихся в штабеле, проводят в соответствии с 4.3.2 и 4.3.3 ГОСТ 2292 для всех бревен, находящихся в штабеле – при наличии подходов к обоим торцам штабеля.

При отсутствии таких подходов определение толщин проводят путем выборочных измерений не менее десяти бревен в тех частях штабеля, которые наиболее удобны для измерений (например, верхние ряды штабеля, бревна, уложенные по краям штабеля, и т.п.).

11.3.1 Проводят измерения верхнего (меньшего) диаметра бревна без коры. Диаметр измеряют как длину прямой линии, проходящей через геометрический центр перпендикулярно продольной оси лесоматериалов.

Указанные измерения проводят непосредственно на торце бревна по границе между древесиной и корой.

Если измеряемый диаметр бревна меньше или равен 18,0 см, то проводят одно измерение, располагая СИ в направлении, обеспечивающим измерение примерно среднего диаметра в измеряемом сечении.

Для бревен с диаметрами более 18,0 см проводят два измерения соответствующих диаметров одно перпендикулярно другому.

Для бревен овальной формы, производят измерение наименьшего и наибольшего диаметров. Овальными считают бревна с разницей между наибольшим и наименьшим диаметрами 2,0 см и более.

Если в точке измерения диаметра имеется вздутие от сучка или другое утолщение, то для исключения влияния пороков изменяют направление измерения диаметра.

Для каждого бревна при двух измерениях толщины бревна за результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов двух измерений.

Результат среднего арифметического приводят в сантиметрах с округлением до первого знака после запятой.

11.3.2 Для входа в таблицы 2 и 3 настоящей методики проводят округление полученных результатов измерений толщины каждого бревна.

Правила округления полученных результатов измерений толщины каждого бревна изложены в 4.3.3 ГОСТ 2292:

«Значения толщины круглых лесоматериалов менее 14 см округляют до целого числа, при этом доли менее 0,5 см не учитывают, а долю 0,5 см и более приравнивают к большему целому числу.

Значения толщины круглых лесоматериалов 14 см и более округляют до четного числа, при этом доли менее целого нечетного числа не учитывают, а целое нечетное число и доли более нечетного округляют до большего целого числа».

Например:

- полученный результат измерения толщины 12,4 см округляют до 12 см, а результат измерений толщины 12,6 см округляют до 13 см;

- полученный результат измерения толщины 16,9 см округляют до 16 см, а  результат измерений толщины 17,0 см и 17,1 см округляют до   18 см.

11.4 Измеряют высоту каждого штабеля

11.4.1 Высоту штабеля  измеряют с двух боковых сторон штабеля примерно на середине его длины.

Сначала измеряют длину штабеля между двумя плоскостями торцов штабеля.

Вычисляют половину измеренного значения и округляют полученный результат в метрах к ближайшему большему значению с точностью до первого знака после запятой.

Далее прикладывают рулетку к плоскости одного из торцов измеряемого штабеля и на расстоянии, равном округленному значению половины длины штабеля, наносят отметку мелом на одном из бревен штабеля. Затем проводят такую же операцию от плоскости другого торца штабеля.

Измерения высоты штабеля проводят в любом месте между двумя полученными отметками.

Измерение проводят от верхней кромки бревен штабеля до пола вагона (см. приложение В настоящей методики), кузова автомобиля или прицепа           (см. рис. 1).

При проведении измерений за линию верхней кромки бревен штабеля принимают нижнюю плоскость доски, которую накладывают на верхнее бревно (верхние бревна) штабеля параллельно земле.

Параллельность земле оценивают с помощью накладываемого  на доску  строительного уровня (длиной не менее 1,5 м). Допускается параллельность к земле оценивать визуально.  Измеренную высоту штабеля на каждой его боковой стороне приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

Высоту штабеля вычисляют как среднее арифметическое результатов измерений высоты штабеля двух его боковых сторон.

Высоту штабеля приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

11.4.2 Проводят измерения толщин подкладок под штабелем, прокладок внутри штабеля и под «шапкой» и толщины слоя мусора (при их наличии).

Толщину подкладок и прокладок измеряют на их торцах.

11.4.2.1 При невозможности проведения измерений толщины подкладок под штабелем и прокладок внутри штабеля и под «шапкой», используют нормативные значения указанных толщин, которые регламентированы Техническими условиями МПС (см. 9.5 настоящей методики):

- для крайних штабелей в вагоне за толщину подкладки, уложенной ближе к торцу вагона, принимают значение 0,13 м, а за толщину подкладки, уложенной дальше от торца вагона, принимают значение 0,05 м;

- для срединного штабеля за толщины обеих подкладок принимают значение 0,05 м;

- для всех штабелей за толщину прокладок принимают значение 0,05 м.

За длину подкладок и прокладок принимают измеренную ширину штабелей.

11.4.2.2 За результат измерений  принимают полусумму толщин двух нижних подкладок, уложенных на полу вагона под штабелем, или полусумму высоты торцевого порожка вагона и толщины нижней подкладки, если штабель наружным концом опирается на порожек (высоту порожка принимают равной 0,09 м), а другим – на указанную подкладку.

Результат измерений приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

11.4.2.3 За результат измерений  принимают сумму среднего арифметического толщин прокладок, уложенных внутри штабеля, и среднего арифметического толщин прокладок, уложенных под «шапкой», увеличив при этом полученный результат для каждого вида имеющихся прокладок на 0,02 м.

Результат измерений приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

11.4.2.4 За результат измерений толщины слоя мусора  принимают полусумму высот слоя, измеренных на торцах транспортного средства от поверхности пола до верхней плоскости высоты слоя мусора (верхнюю плоскость высоты слоя мусора на каждом конце транспортного средства определяют визуально).

Результат измерений приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

11.4.3 За результат измерений расчетной высоты штабеля  принимают значение, вычисленное по формуле (4) настоящей методики.

Результат измерений приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

11.5 Измеряют ширину каждого штабеля

11.5.1 При имеющемся подходе к одному из торцов штабеля ширину штабеля  измеряют как фактическое расстояние между внутренними сторонами стоек (бортов) вагона (см. приложение В настоящей методики) или автомобиля (см. рис. 1) на уровне ряда, в котором крайние бревна плотно прилегают к стойкам (бортам), допускается измерять ширину штабеля на высоте, примерно равной половине габаритной высоты штабеля.

11.5.2 При отсутствии подходов к одному из торцов штабеля ширину штабеля  измеряют как фактическое расстояние между внутренними сторонами стоек (бортов) вагона или автомобиля примерно посередине длины штабеля, находясь на транспортном средстве.

11.5.3 Результат измерений приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

12 Обработка результатов измерений

12.1 На основании полученных результатов измерений высоты каждого штабеля, из находящихся в вагоне, если он погружен  без подкладок, прокладок и без «шапки», за результат измерений расчетной высоты штабеля  принимают высоту штабеля , измеренную в соответствии с 11.4.1 настоящей методики.

На основании полученных результатов измерений высоты каждого штабеля, находящегося на автомобиле, за результат измерений расчетной высоты штабеля  принимают высоту штабеля , измеренную в соответствии с 11.4.1 настоящей методики.

Полученные результаты измерений приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

12.2 Для штабелей бревен погруженных в вагоны с подкладками, прокладками и с «шапкой», обработку (вычисление) результатов измерений проводят в порядке, изложенном ниже.

На основании полученных результатов измерений толщин подкладок под штабелем, прокладок внутри штабеля и под «шапкой» и толщины слоя мусора (при наличии) вычисляют:

12.2.1  - за результат измерений принимают полусумму толщин двух нижних подкладок, уложенных на полу вагона под штабелем, или полусумму высоты торцевого порожка полувагона и толщины нижней подкладки, если штабель наружным концом опирается на порожек (высоту порожка принимают равной 0,090 м, исходя из технических условий на типы железнодорожных вагонов), а другим – на указанную подкладку.

Полученный результат измерений приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

Пример вычислений

Пусть штабель погружен с «шапкой». На полу платформы под штабелем уложены две поперечные подкладки, измеренная толщина каждой из них     0,05 м и 0,06 м, соответственно. Тогда за результат измерений  принимают значение, вычисленное как полусумма измеренных толщин указанных подкладок

Пусть штабель погружен с «шапкой». Наружным концом штабель опирается на торцевой порожек полувагона (высоту порожка принимают равной 0,09 м), а другим – на нижнюю подкладку. Измеренная толщина указанной подкладки 0,05 м. Тогда за результат измерений  принимают значение, вычисленное как полусумма измеренной толщины нижней подкладки и принятой высоты порожка

12.2.2  - за результат измерений принимают сумму среднего арифметического толщин прокладок, уложенных внутри штабеля, и среднего арифметического толщин прокладок, уложенных под «шапкой», увеличив при этом полученный результат для каждого вида имеющихся прокладок на 0,02 м.

Полученный результат измерений приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

Пример вычислений

Пусть на платформу погружено два штабеля, каждый со своей «шапкой».

Между первой и второй пачками каждого штабеля (внутри штабелей) уложены две прокладки разной толщины (больше по толщине – с торцов платформы) для придания каждому штабелю наклона во внутрь платформы (в соответствии с требованиями ТУ, указанных в 9.5 настоящей методики). Измеренная толщина указанных прокладок 0,16 м и 0,08 м, соответственно.

Под «шапкой» каждого штабеля также уложены две прокладки, измеренная толщина каждой из них одинакова и равна 0,08 м. Тогда за результат измерений  принимают значение, вычисленное как сумма среднего арифметического толщин прокладок, уложенных внутри штабеля, и среднего арифметического толщин прокладок, уложенных под «шапкой», увеличив при этом полученный результат для каждого вида имеющихся прокладок на 0,02 м

12.2.3  - за результат измерений толщины слоя мусора принимают полусумму высот слоя, измеренных на разных концах транспортного средства от поверхности пола до верхней плоскости высоты слоя мусора (верхнюю плоскость высоты слоя мусора на каждом конце транспортного средства определяют визуально).

Полученный результат измерений приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

Пример вычислений

Пусть после выгрузки вагона на полу остался мусор в виде слоя угля, измеренная высота указанного слоя мусора на разных концах вагона 0,30 м и 0,15 м, соответственно. Тогда за результат измерений толщины слоя мусора  принимают значение, вычисленное как полусумма высот слоя, измеренных на разных концах вагона

12.3 Для каждого штабеля, из находящихся в вагоне, вычисляют по формуле (4) его расчетную высоту

Полученные результаты измерений приводят в метрах с округлением до второго знака после запятой.

12.4 На основании полученных результатов измерений для каждого штабеля его фактической длины , расчетной высоты  и его ширины  (в соответствии с 11.1, 11.4 и 11.5 настоящей методики, соответственно) по формуле (2) вычисляют  складочный фактический   объем каждого штабеля   бревен .

Полученные результаты измерений приводят в кубометрах с округлением до третьего знака после запятой.

12.5 По формуле (3) вычисляют  складочный номинальный объем каждого штабеля бревен с учетом номинальной длины штабеля (партии)  бревен, указанной в представленных документах ,  ,м3

Полученные результаты измерений приводят в кубометрах с округлением до третьего знака после запятой.

12.6  С учетом номинальной длины штабеля (партии) бревен, указанной в представленных документах и  результатов измерений диапазона толщин бревен штабеля, полученных в соответствии с 11.3 настоящей методики, для каждого штабеля по таблице 2 определяют соответствующий переводной коэффициент

Бревна, отличающиеся диапазоном толщин от указанных группировок, относят к группе с наиболее близким диапазоном толщин независимо от назначения - с большим значением переводного коэффициента.

12.7  По формуле (5) вычисляют   плотный (номинальный) объем каждого штабеля бревен, входящего в  партию бревен с учетом номинальной длины партии (штабеля) бревен, указанной в представленных документах, , м3

Полученные результаты измерений приводят в кубометрах с округлением до третьего знака после запятой.

12.8 На основании результатов измерений диапазона толщин бревен штабеля, полученных в соответствии с 11.3 настоящей методики, для каждого штабеля по таблице 3 определяют соответствующий коэффициент на объем коры .

При наличии в штабеле бревен нескольких группировок по толщине за значение коэффициента на объем коры принимают значение результата, полученного от деления суммы значений на кору по каждой группировке по толщине, на количество группировок. Полученный результат округляют до третьего знака после запятой.

12.9 По формуле (6) вычисляют   фактический объем каждого штабеля  бревен  с учетом объема коры  и фактической  длины бревен штабеля,   ,м3

Полученные результаты измерений приводят в кубометрах с округлением до третьего знака после запятой.

12.10  Плотный  (номинальный) объем   ПАРТИИ бревен, погруженных в вагоны или на автомобили, вычисляют как сумму соответствующих плотных (номинальных) объемов погруженных штабелей, входящих в партию.

Полученные результаты измерений приводят в кубометрах с округлением до третьего знака после запятой.

12.11 Фактический объем ПАРТИИ бревен   погруженных в вагоны или на автомобили, вычисляют как сумму фактических объемов погруженных штабелей, входящих в партию.

Полученные результаты измерений приводят в кубометрах с округлением до третьего знака после запятой.

12.12 В протокол  вносят записи результатов измерений соответствующих объемов каждого штабеля бревен, вычисленных объемов партии бревен  и  оформленных  с учетом  требований метрологических правил и норм   итоговых числовых значений объемов штабелей и партии бревен.

Записи итоговых числовых значений соответствующих объемов штабелей и партии бревен  вносят в протокол с учетом приписанной методике относительной погрешности измерений, используя требование метрологических правил и норм о том, что «числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение абсолютной погрешности. Абсолютная погрешность результата измерения должна быть представлена не более чем двумя значащими цифрами. При вычислениях следует пользоваться правилами округления» (см. 6.1 ГОСТ 8.207, 5.1 МИ 2083).

Оформление записи в протокол итоговых числовых значений  соответствующих объемов штабелей и партии бревен производят в следующем порядке:

1. Вычисляют абсолютную погрешность результата измерения соответствующего  объема штабеля (партии) бревен, пользуясь формулой

|  | (3) |
| --- | --- |

где  - относительная погрешность измерения соответствующего  объема штабеля (партии) бревен, приписанная данной методике, %;

- абсолютная погрешность измерения соответствующего объема штабеля (партии) бревен с использованием настоящей методики, м3;

-   значение соответствующего объема штабеля (партии) бревен, полученное по   требованиям  данной методики, после обработки результатов измерений с округлением до третьего знака после запятой, м3.

2.  Числовое значение абсолютной погрешности   представляют двумя значащими цифрами с учетом правил округления;

3. С учетом полученного числового значения абсолютной погрешности  производят запись в протокол итогового числового значения результата измерения соответствующего объема штабеля (партии) бревен.

Пример практического применения изложенных выше метрологических правил и норм

Пусть  = 62,316 м3 – вычисленное значение соответствующего объема штабеля (партии) бревен в соответствии с требованиями данной методики, полученное после обработки результатов измерений с округлением до третьего знака после запятой, м3;

( 8 % - относительная погрешность, приписанная данной методике для полученного результата измерений (см. раздел 4 настоящей методики).

Вычисляют абсолютную погрешность результата измерения указанного объема штабеля (партии) бревен, пользуясь формулой (7)

= 4,98528 м3 ( ( 5,0 м3,

где = ( 5,0 м3 – абсолютная погрешность выражена двумя значащими цифрами с учетом правил округления.

Полученный результат итогового числового значения измерения соответствующего объема штабеля (партии) бревен по данной методике с учетом абсолютной погрешности записывают в следующем виде

= 62,3 м3;

= ( 5,0 м3,

где = 62,3 м3 – запись результата измерения указанного объема штабеля (партии) бревен по данной методике, когда числовое значение результата его измерения оканчивается цифрой того же разряда (с учетом правил округления), что и значение абсолютной погрешности, в приведенном примере – десятыми долями кубометра.

Запись результата измерения названного объема штабеля (партии)  бревен, полученного с использованием настоящей методики с приписанной относительной погрешностью данному методу ( 8 %, в виде, например,

= 62,316 м3

или

= 62,32 м3

не соответствует требованиям метрологических правил и норм, т. к. приписанная данной методике погрешность измерений не позволяет это сделать.

Производят запись результата измерения указанного объема штабеля (партии) бревен в соответствующие графы протокола в виде

= 62,3 м3;

= ( 5,0 м3.

12.13 Обработанные (вычисленные) результаты измерений заносят в соответствующие графы протокола.

12.14 Подготовку форм протоколов, обработку (вычисление) результатов измерений рекомендуется проводить с использованием ПЭВМ, например с помощью электронных таблиц Microsoft Excel.

12.15 Срок хранения протоколов  выполнения измерений (в том числе на машинных носителях) не менее 6 лет, согласно срокам хранения таких документов, установленным ФТС России.

13 Оформление результатов измерений

13.1 Результаты прямых и косвенных измерений соответствующих параметров бревен, размеров и объемов штабелей (партий), полученные по настоящей методике, заносят в соответствующие графы протокола.

13.2 Формы Протокола измерений объемов штабеля (партии) бревен, погруженных в вагоны и на автомобили, приведены в приложении Д и в приложении Е настоящей методики, соответственно.

13.3 Формы Протокола измерений объемов штабеля (партии) бревен, погруженных в вагоны и на автомобили (с примерами заполнения), приведены в приложении Ж и в приложении З настоящей методики, соответственно.

13.4 Результаты измерений соответствующих объемов штабеля (партии)   круглых лесоматериалов, а также другие сведения, указанные в протоколах, являются достоверной и документально подтвержденной информацией и могут быть использованы для оформления других документов при проведении таможенных операций и таможенного контроля.

14 Контроль точности результатов измерений

Контроль прецизионности в условиях воспроизводимости

Условия воспроизводимости - получение результатов измерения соответствующих   плотного (номинального) объема (VLНОМ.ИЗМ., м3) и  (или) фактического  объема (VКLФАКТ, м3) одного и того же  штабеля (партии)   бревен  по настоящей методике разными операторами  в одном и том же месте (или в разных местах), с использованием СИ, приведенных в приложении А настоящей методики, с заполнением протоколов по форме обязательных приложений Д или Е настоящей методики.

Контроль прецизионности в условиях воспроизводимости осуществляют в следующем порядке:

- другой оператор (например, должностное лицо таможенного органа) по отношению к первому оператору (например, к оператору декларанта) проводит повторные измерения (по отношению к первому оператору) соответствующего объема  VLНОМ.ИЗМ. и (или) VКLФАКТ.  одного и того же  штабеля (партии)   бревен по настоящей методике с использованием СИ, метрологические характеристики которых должны быть не хуже метрологических характеристик СИ, применяемых первым оператором при измерениях соответствующих параметров бревен и размеров штабелей круглых лесоматериалов;

Примечание – Повторные измерения могут проводиться совместно с другими лицами (например, в присутствии декларанта или его полномочного представителя).

- после получения результатов повторных (совместных) измерений соответствующего объема штабеля (партии) бревен вычисляют значение воспроизводимости, %, по формуле:

|  | (8) |
| --- | --- |

где  - оформленный  результат измерения соответствующего объема  штабеля (партии) бревен по данной методике, когда числовое значение результата   измерения оканчивается цифрой того же разряда (с учетом правил округления), что и значение абсолютной погрешности,   полученный первым оператором (по данным, приведенным в его протоколе), м3;

- оформленный  результат измерения того же объема штабеля  (партии) бревен, полученный при повторных (совместных) измерениях по данной методике, когда числовое значение результата   измерения оканчивается цифрой того же разряда (с учетом правил округления), что и значение абсолютной погрешности по данным, приведенным в протоколе   измерений, м3.

Результат полученный по формуле (8)  округляется до первого знака после запятой.

Если полученное значение воспроизводимости не превышает   6 % (см. раздел 4), то  эти результаты измерений объема штабеля (партии) бревен считают согласующимися. В качестве окончательного результата измерения, в соответствии с п. 5.3.2.1 ГОСТ Р ИСО 5725-6, может приниматься среднее арифметическое значение результатов первого и повторного измерений соответствующего объема штабеля (партии) бревен или соответствующий объем штабеля (партии) бревен, приведенный в протоколе первого оператора.

Если полученное значение воспроизводимости превышает 6%, то выясняют причину полученного расхождения путем анализа значений измеренных параметров бревен и размеров штабелей, внесенных в протоколы по форме обязательных приложений  Д или Е настоящей методики.

Когда в результате анализа выяснены причины выхода показателя воспроизводимости за нормированное значение, может быть принято решение о принятии в качестве окончательного результата измерения соответствующего объема штабеля (партии)  бревен, полученного при выполнении измерений без выявленных ошибок.

В случае, когда причины выхода показателя воспроизводимости за нормированное значение не выяснены, может быть принято решение о том, что результат измерений соответствующего объема штабеля (партии) бревен, полученный при повторных (совместных) измерениях, является окончательным.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Таблица – Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам

| Наименование и назначение | Метрологические характеристики средства измерений | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| средств измерений | диапазон измерений | допускаемая погрешность | на средства измерений |
| Средства измерений диаметров круглых лесоматериалов |
| 1. Вилки лесные измерительные | (0-500) мм (0-650) мм (0-800) мм | ( 1 мм ( 1 мм ( 2 мм |  |
| 2.Рулетка измерительная металлическая со шкалой (0-2) м 3-го класса точности с лентой из нержавеющей стали или с лентой из углеродистой стали с защитным антикоррозионным покрытием (в условном обозначении рулетки Н или У соответственно) | (0-2) м | для 3-го класса точности ( 0,6 мм | [7] |
| 3.Линейка измерительная металлическая (0-500) мм с одной или двумя шкалами | (0-500) мм | ( 0,15 мм | [4], [5] |
| 4. Измерительная лесная вилка (0-75) см | (0-20) см (0-40) см (0-60) см (0-75) см | ( 2,0 мм ( 4,0 мм ( 6,0 мм ( 7,5 мм | [6] |
| Средства измерений длины бревен и геометрических размеров штабелей круглых лесоматериалов |
| 5.Рулетка измерительная металлическая со шкалой (0-10) м 3-го класса точности с лентой из нержавеющей стали или с лентой из углеродистой стали с защитным антикоррозионным покрытием (в условном обозначении рулетки Н или У соответственно) | (0-10) м | для 3-го класса точности ( 2,2 мм | [7] |

| 6. Дальномеры лазерные в комплекте с мишенью (светоотражающей пластиной) | (0,05-50) м | ( (1,5 + 3×D×10-5) мм где D – измеряемое расстояние, мм | Все типы дальномеров лазерных, аналогичные типу СИ Mettro CONDTROL (номер в Госреестре 36226-07), внесенные в Госреестр СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства измерений температуры воздуха |
| 7. Термометры стеклянные лабораторные | от минус 30 °С до плюс 70 °С | ( 1 °С | Все типы термометров стеклянных лабораторных, аналогичные типу СИ ТЛ-2К ( номер в Госреестре 37832-08), внесенные в Госреестр СИ |
| Примечание В соответствии с назначением и установленными процедурами измерения разрешается применять любое СИ из перечисленных в приложении А настоящей методики. Разрешается применение СИ других типов с метрологическими характеристиками, значения которых не хуже указанных в приложении А настоящей методики. Типы других применяемых СИ отечественного и иностранного производства должны быть утверждены Росстандартом в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.104 и ПР 50.2.106 (см. 5.2.2 ГОСТ Р 8.563). Их метрологические характеристики должны удовлетворять требованиям 5.3 настоящей методики. Типы уже утвержденных СИ должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Требования, предъявляемые при использовании металлических рулеток

При использовании металлических рулеток измеряют температуру окружающего воздуха.

Для измерения температуры окружающего воздуха используют термометр с ценой деления не более 1 (С.

Б.1 В целях получения достоверных результатов измерений длины бревен, полученных с использованием металлических рулеток по ГОСТ 7502 (7(, при измерениях при температурах, отличных от 20 (С, вводят поправку  на температурный коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты рулетки, значение  рассчитывают по формуле (см. 8.6 ГОСТ 7502 (7()

|  | (Б1) |
| --- | --- |

где  - коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты (для углеродистой стали , для нержавеющей стали ), 1/°С;

- фактическая длина бревна по шкале рулетки, измеренная при температуре , м;

- температура воздуха при измерении, (С.

Фактическое значение длины бревна, полученное с использованием рулетки, с учетом поправки  вычисляют по формуле

|  | (Б2) |
| --- | --- |

где  - фактическое значение длины бревна с учетом поправки, полученное с использованием рулетки, м;

- фактическая длина бревна по шкале рулетки, измеренная при температуре , м;

- поправка на температурный коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты рулетки, вычисленная по формуле (Б1), м.

Пример расчета

Пусть , ; измерительная лента рулетки – нержавеющая сталь (условное обозначение рулетки Н, тип рулетки Р10Н3К), тогда, подставляя в формулу (Б1) указанные значения, получают

Вычисляют по формуле (Б2) фактическое значение длины бревна с учетом поправки

Б.2 В процессе измерений после определения поправок вычисляют фактические значения измеренных параметров с учетом поправок только в том случае, если значение поправки по абсолютной величине равно или превышает 0,005 м.

Б.3 Фактические значения измеренных параметров с учетом поправок заносят в соответствующие графы протокола через дробь после записи результатов измерений, полученных без их учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Измерение высоты и ширины штабеля бревен, погруженных в вагон

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Основные габариты погрузки вагонов лесоматериалами

Обычный габарит погрузки

Зональный габарит погрузки

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Форма протокола выполнения измерений объемов штабеля (партии)

круглых лесоматериалов

(первый и последующие листы)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объемов штабеля (партии) круглых лесоматериалов, погруженных в вагоны, по методике ФР.1.27.2011.10632 Дата/место измерений Продавец/Грузоотправитель Покупатель/Грузополучатель Пункт отправления/назначения Договор (контракт)/ДТ Транспортное средство/№ ТТН Сортимент Порода Количество штабелей в партии Измеренный (документированный) параметр Номер вагона и штабеля 1 2 3 4 5 6 7 Номинальная длина бревен штабеля, указанная в представленных документах, LНОМ., м Количество бревен штабеля, у которых измерялась их фактическая длина LФАКТ., шт. Фактические длины измеренных бревен: первого LФАКТ.1, м второго LФАКТ.2, м i-го LФАКТ.i, м n-го LФАКТ.n, м Разность между наибольшим и наименьшим значением у измеренных длин бревен, м Измеренная фактическая длина штабеля LФАКТ., м Высота штабеля, измеренная с его боковых сторон: первой, м второй, м Измеренная высота штабеля Н, м толщина нижних подкладок hН, м толщина слоя мусора hМ, м сумма средних толщин прокладок, уложенных внутри штабеля и под «шапкой» , м Расчетная высота штабеля НРАСЧ., м Измеренная ширина штабеля В, м Измеренный (документированный) параметр Номер вагона и штабеля 1 2 3 4 5 6 7 Измеренный складочный номинальный объем штабеля с учетом номинальной длины бревен штабеля, указанной в документах LНОМ., объема их коры и пустот между ними VLНОМ.C, м3 Измеренный складочный фактический объем штабеля с учетом фактической длины штабеля LФАКТ., объема коры бревен и пустот между ними VLФАКТ.C, м3 Диапазон толщин бревен, находящихся в штабеле, см Форма погрузки штабеля Принятое табличное значение переводного коэффициента (коэффициента полнодревесности) КПНеокор. Принятое табличное значение коэффициента на кору КК Измеренный плотный (номинальный) объем штабеля с учетом номинальной длины бревен штабеля, указанной в документах LНОМ., без учета объема их коры и пустот между ними VLНОМ.ИЗМ., м3 Измеренный фактический объем бревен штабеля с учетом фактической длины штабеля LФАКТ. и объема коры бревен VКLФАКТ., м3 Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ШТАБЕЛЯ круглых лесоматериалов Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений плотного (номинального) объема штабеля круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± … %, м3 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений фактического объема штабеля круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± … %, м3 Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема штабеля круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ., м3 с учетом абсолютной погрешности Числовое значение результата измерений фактического объема штабеля круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 с учетом абсолютной погрешности Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ПАРТИИ круглых лесоматериалов Плотный (номинальный) и фактический объемы партии круглых лесоматериалов вычисляются как суммы соответствующих объемов всех штабелей, входящих в партию: - плотный (номинальный) объем партии круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ. , м3 - фактический объем партии круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± …%, м3 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± … %, м3 Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ., м3 с учетом абсолютной погрешности Числовое значение результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 с учетом абсолютной погрешности t = ___ °С (температура воздуха при измерениях) При измерениях применялись следующие средства измерений: Наименование и тип средства измерений (СИ) Заводской номер Дата поверки СИ (номер Свидетельства о поверке – при его наличии), наименование поверочного органа (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Форма протокола выполнения измерений объемов штабеля (партии)

круглых лесоматериалов

(первый и последующие листы)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объемов штабеля (партии) круглых лесоматериалов, погруженных на автомобили, по методике ФР.1.27.2011.10632 Дата/место измерений Продавец/Грузоотправитель Покупатель/Грузополучатель Пункт отправления/назначения Договор (контракт)/ДТ Транспортное средство/№ ТТН Сортимент Порода Количество штабелей в партии Измеренный (документированный) параметр Номер транспортного средства и штабеля* рег. № автомоб. рег. № автомоб. рег. № автомоб. рег. № прицепа рег. № прицепа рег. № прицепа 1 2 3 4 5 6 7 Номинальная длина бревен штабеля, указанная в представленных документах, LНОМ., м Количество бревен штабеля, у которых измерялась их фактическая длина LФАКТ., шт. Фактические длины измеренных бревен: первого LФАКТ.1, м второго LФАКТ.2, м i-го LФАКТ.i, м n-го LФАКТ.n, м Разность между наибольшим и наименьшим значениями у измеренных длин бревен, м Измеренная фактическая длина штабеля LФАКТ., м Высота штабеля, измеренная с его боковых сторон: первой, м второй, м Измеренная высота штабеля Н, м Измеренная ширина штабеля В, м Измеренный складочный номинальный объем штабеля с учетом номинальной длины бревен штабеля, указанной в документах LНОМ., объема их коры и пустот между ними VLНОМ.C, м3 Измеренный (документированный) параметр Номер транспортного средства и штабеля* рег. № автомоб. рег. № автомоб. рег. № автомоб. рег. № прицепа рег. № прицепа рег. № прицепа 1 2 3 4 5 6 7 Измеренный складочный фактический объем штабеля с учетом фактической длины штабеля LФАКТ. , объема коры бревен и пустот между ними VLФАКТ.C, м3 Диапазон толщин бревен, находящихся в штабеле, см Принятое табличное значение переводного коэффициента (коэффициента полнодревесности) КПНеокор. Принятое табличное значение коэффициента на кору КК Измеренный плотный номинальный объем штабеля с учетом номинальной длины бревен, указанной в документах LНОМ., без учета объема их коры и пустот между ними VLНОМ.ИЗМ., м3 Измеренный фактический объем бревен штабеля с учетом фактической длины штабеля LФАКТ. и объема коры бревен VКLФАКТ., м3 Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ШТАБЕЛЯ круглых лесоматериалов Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений плотного (номинального) объема штабеля круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± … %, м3 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений фактического объема штабеля круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± … %, м3 Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема штабеля круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ., м3 с учетом абсолютной погрешности Числовое значение результата измерений фактического объема штабеля круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 с учетом абсолютной погрешности Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ПАРТИИ круглых лесоматериалов Плотный (номинальный) и фактический объемы партии круглых лесоматериалов вычисляются как суммы соответствующих объемов всех штабелей, входящих в партию: - плотный (номинальный) объем партии круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ. , м3 - фактический объем партии круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± …%, м3 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± … %, м3 Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ., м3 с учетом абсолютной погрешности Числовое значение результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 с учетом абсолютной погрешности t = ___ °С (температура воздуха при измерениях) Примечание: *начало номеров штабелей – от кабины водителя. При измерениях применялись следующие средства измерений: Наименование и тип средства измерений (СИ) Заводской номер Дата поверки СИ (номер Свидетельства о поверке – при его наличии), наименование поверочного органа (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(справочное)

Протокол  выполнения измерений объемов штабеля (партии)

круглых лесоматериалов (образец)

(первый и последующие листы)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объема штабеля (партии) круглых лесоматериалов, погруженных в вагоны, по методике ФР.1.27.2011.10632 Дата/место измерений 26 июля 2011 г. таможенный пост № 14 Продавец/Грузоотправитель ООО «ЭЛЬВИРА» ООО «ЭЛЬВИРА» Покупатель/Грузополучатель ЗАО «Концерн Омо» ЗАО «Концерн Омо» Пункт отправления/назначения г. Москва г. Хельсинки Договор (контракт)/ДТ 639/8 10100010/260711/0000317 Транспортное средство/№ ТТН платформа № 42576413 РК2010396 336969 Сортимент Порода Количество штабелей в партии пиловочник ель три Измеренный (документированный) параметр Номер вагона и штабеля платформа № 42576413 платформа № 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Номинальная длина бревен штабеля, указанная в представленных документах, LНОМ.декл., м 4,3 4,3 4,3 Количество бревен штабеля, у которых измерялась их фактическая длина LФАКТ., шт. 10 10 10 Фактические длины измеренных бревен: первого LФАКТ.1, м 4,390 4,400 4,400 второго LФАКТ.2, м 4,310 4,390 4,400 третьего LФАКТ.3, м 4,400 4,400 4,400 четвертого LФАКТ.4, м 4,400 4,400 4,400 пятого LФАКТ.5, м 4,400 4,400 4,320 шестого LФАКТ.6, м 4,390 4,400 4,400 седьмого LФАКТ.7, м 4,400 4,390 4,400 восьмого LФАКТ.8, м 4,390 4,400 4,400 девятого LФАКТ.9, м 4,390 4,320 4,390 десятого LФАКТ.10, м 4,400 4,390 4,400 Разность между максимальным и минимальным значением у измеренных длин бревен, м 0,090 0,080 0,080 Измеренная фактическая длина штабеля LФАКТ., м 4,39 4,39 4,39 Высота штабеля, измеренная с его боковых сторон: первой, м 2,77 2,72 2,76 второй, м 2,84 2,81 2,87 Измеренная высота штабеля Н, м 2,81 2,77 2,82 толщина нижних подкладок hН, м нет нет нет толщина слоя мусора hМ, м нет нет нет сумма средних толщин прокладок, уложенных внутри штабеля и под «шапкой» , м нет нет нет Измеренный (документированный) параметр Номер вагона и штабеля платформа № 42576413 платформа № 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Расчетная высота штабеля НРАСЧ., м 2,81 2,77 2,82 Измеренная ширина штабеля В, м 2,82 2,80 2,81 Измеренный складочный номинальный объем штабеля с учетом номинальной длины бревен штабеля, указанной в документах LНОМ., объема их коры и пустот между ними VLНОМ.C, м3 34,074 33,351 34,074 Измеренный складочный фактический объем штабеля с учетом фактической длины штабеля LФАКТ., объема коры бревен и пустот между ними VLФАКТ.C, м3 34,787 34,049 34,787 Диапазон толщин бревен, находящихся в штабеле, см 14-36 14-32 16-36 Форма погрузки штабеля без «шапки» без «шапки» без «шапки» Принятое табличное значение переводного коэффициента (коэффициента полнодревесности) КПНеокор. 0,66 0,66 0,66 Принятое табличное значение коэффициента на кору КК 1,10 1,10 1,10 Измеренный плотный (номинальный) объем штабеля с учетом номинальной длины бревен штабеля, указанной в документах LНОМ., без учета объема их коры и пустот между ними VLНОМ.ИЗМ., м3 22,489 22,012 22,489 Измеренный фактический объем бревен штабеля с учетом фактической длины штабеля LФАКТ. и объема коры бревен VКLФАКТ., м3 24,738 24,213 24,738 Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ШТАБЕЛЯ круглых лесоматериалов Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений плотного (номинального) объема штабеля круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 11 %, м3 ± 2,5 ±2,4 ± 2,5 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений фактического объема штабеля круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 11 %, м3 ± 2,7 ± 2,7 ± 2,7 Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема штабеля круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ., м3 с учетом абсолютной погрешности 22,5 ±2,5 22,0 ±2,4 22,5 ±2,5 Числовое значение результата измерений фактического объема штабеля круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 с учетом абсолютной погрешности 24,7 ±2,7 24,2 ±2,7 24,7 ±2,7 Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ПАРТИИ круглых лесоматериалов (платформа № 42576413) Плотный (номинальный) и фактический объемы партии круглых лесоматериалов вычисляются как суммы соответствующих объемов всех штабелей, входящих в партию: - плотный (номинальный) объем партии круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ. , м3 - фактический объем партии круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 66,990 73,689 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 8 %, м3 ± 5,4 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 8 %, м3 ± 5,9 Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ., м3 с учетом абсолютной погрешности 67,0 ± 5,4 Числовое значение результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 с учетом абсолютной погрешности 73,7 ± 5,9 t = ___ °С (температура воздуха при измерениях) При измерениях применялись следующие средства измерений: Наименование и тип Заводской Дата поверки СИ (номер Свидетельства о поверке – при его наличии), средства измерений (СИ) номер наименование поверочного органа Вилка лесная измерительная «Mantax» MY49060067 10 сентября 2011 г., ФГУ «Менделеевский ЦСМ» Дальномер лазерный Leica DISTO D3 1045730036 13 сентября 2011 г., ФГУ «Менделеевский ЦСМ» Инспектор В.А. Иванов (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) Инспектор А.В. Петров (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения)

ПРИЛОЖЕНИЕ З

(справочное)

Протокол  выполнения измерений объемов штабеля (партии)

круглых лесоматериалов (образец)

(первый и последующие листы)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объемов штабеля (партии) круглых лесоматериалов, погруженных на автомобили, по методике ФР.1.27.2011.10632 Дата/место измерений 28 июля 2011 г. таможенный пост № 5 Продавец/Грузоотправитель ООО «ЭЛЬВИРА» ООО «ЭЛЬВИРА» Покупатель/Грузополучатель ЗАО «Концерн Омо» ЗАО «Концерн Омо» Пункт отправления/назначения г. Москва г. Хельсинки Договор (контракт)/ДТ 640/9 10100010/280711/0000317 Транспортное средство/№ ТТН Авт. рег. № в581мх 98, Авт. рег. № в880мх 98 Г-522 Г-523 Сортимент Порода Количество штабелей в партии балансы береза два Измеренный (документированный) параметр Номер транспортного средства и штабеля* рег. № автомоб. в581мх 98 рег. № автомоб. в880мх 98 рег. № автомоб. рег. № прицепа рег. № прицепа рег. № прицепа один штабель один штабель 1 2 3 4 5 6 7 Номинальная длина бревен штабеля, указанная в представленных документах, LНОМ., м 4,3 4,3 Количество бревен штабеля, у которых измерялась их фактическая длина LФАКТ., шт. 10 10 Фактические длины измеренных бревен: первого LФАКТ.1, м 4,400 4,390 второго LФАКТ.2, м 4,390 4,320 третьего LФАКТ.3, м 4,400 4,390 четвертого LФАКТ.4, м 4,400 4,400 пятого LФАКТ.5, м 4,400 4,400 шестого LФАКТ.6, м 4,400 4,390 седьмого LФАКТ.7, м 4,390 4,400 восьмого LФАКТ.8, м 4,400 4,400 девятого LФАКТ.9, м 4,320 4,400 десятого LФАКТ.10, м 4,390 4,400 Разность между наибольшим и наименьшим значениями у измеренных длин бревен, м 0,080 0,080 Измеренная фактическая длина штабеля LФАКТ., м 4,39 4,39 Высота штабеля, измеренная с его боковых сторон: первой, м 2,08 2,06 второй, м 2,06 2,08 Измеренная высота штабеля Н, м 2,07 2,07 Измеренная ширина штабеля В, м 2,32 2,31 Измеренный (документированный) параметр Номер транспортного средства и штабеля* рег. № автомоб. в581мх 98 рег. № автомоб. в880мх 98 один один 1 2 3 4 5 6 7 Измеренный складочный номинальный объем штабеля с учетом номинальной длины бревен штабеля, указанной в документах LНОМ., объема их коры и пустот между ними VLНОМ.C, м3 20,650 20,561 Измеренный складочный фактический объем штабеля с учетом фактической длины штабеля LФАКТ. , объема коры бревен и пустот между ними VLФАКТ.C, м3 21,083 20,991 Диапазон толщин бревен, находящихся в штабеле, см 14-30 16-24 Принятое табличное значение переводного коэффициента (коэффициента полнодревесности) КПНеокор. 0,56 0,60 Принятое табличное значение коэффициента на кору КК 1,11 1,11 Измеренный плотный номинальный объем штабеля с учетом номинальной длины бревен, указанной в документах LНОМ., без учета объема их коры и пустот между ними VLНОМ.ИЗМ., м3 11,564 12,337 Измеренный фактический объем бревен штабеля с учетом фактической длины штабеля LФАКТ. и объема коры бревен VКLФАКТ., м3 13,105 13,980 Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ШТАБЕЛЯ круглых лесоматериалов Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений плотного (номинального) объема штабеля круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 12 %, м3 ± 1,4 ± 1,5 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений фактического объема штабеля круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 12 %, м3 ± 1,6 ± 1,7 Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема штабеля круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ., м3 с учетом абсолютной погрешности 11,6 ± 1,4 12,3 ± 1,5 Числовое значение результата измерений фактического объема штабеля круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 с учетом абсолютной погрешности 13,1 ± 1,6 14,0 ± 1,7 Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ПАРТИИ круглых лесоматериалов (авт.: № в581мх 98 и № в880мх 98) Плотный (номинальный) и фактический объемы партии круглых лесоматериалов вычисляются как суммы соответствующих объемов всех штабелей, входящих в партию: - плотный (номинальный) объем партии круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ. , м3 - фактический объем партии круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 23,801 27,085 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 11%, м3 ± 2,6 Числовое значение абсолютной погрешности результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 11%, м3 ± 3,0 Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов - VLНОМ.ИЗМ., м3 с учетом абсолютной погрешности 23,8 ± 2,6 Числовое значение результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов - VКLФАКТ., м3 с учетом абсолютной погрешности 27,1 ± 3,0 t = ___ °С (температура воздуха при измерениях) Примечание: *начало номеров штабелей – от кабины водителя. При измерениях применялись следующие средства измерений: Наименование и тип Заводской Дата поверки СИ (номер Свидетельства о поверке – при его наличии), средства измерений (СИ) номер наименование поверочного органа Вилка лесная измерительная «Mantax» MY38959956 23 ноября 2011г., ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» Дальномер лазерный Leica DISTO D3 1064841147 19 ноября 2011 г., ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» Инспектор В.А. Иванов (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) Инспектор А.В. Петров (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения) (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения)

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(справочное)

Библиография

| [1] | МИ 1317-2004 ГСИ. Результаты измерений и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров |
| --- | --- |
| [2] | ИСО 4480:1983 Пиловочные бревна хвойных пород. Измерение размеров и определение объема |
| [3] | ИСО/ПМС 24294 Лесоматериалы – Круглые и пиленые лесоматериалы – Словарь (проект) |
| [4] | ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| [5] | МИ 2024-89 ГСИ. Линейки измерительные металлические. Методика поверки |
| [6] | Инструкция 92-55 по поверке измерительных лесных вилок |
| [7] | ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| [8] | МИ 1780-87 ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки |
| [9] | ПР 50.2.107-09 ГСИ. Требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения (утвержден приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081, зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г., регистрационный № 15866) |